| Арх. № Экз. № | Заказ: МК №4 от 20.08.2012г. Заказчик: администрация Зеленчукского муниципального района КЧР |
| --- | --- |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ИСПРАВНЕНСКОГО сельского поселения, ЗЕЛЕНЧУКСКОГО муниципального района КЧР |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Том 2 |
| Материалы по обоснованию генерального плана Директор ЦНИИП градостроительства РААСН Д.В. Климов Начальник МЭП №5 Е.С. Салаткин |
| Москва 2012 |

Состав авторского коллектива

|  | Виды работ | Профессия/ отдел | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта. Управление, организация работ, контроль, концепция | Архитектор Нач. МЭП №5 | Е.С. Салаткин |
| 2 | Главный инженер проекта, организация технического процесса, координация работ | Инженер МЭП №4 | Т.А. Шленская |
| 3 | Анализ современного землепользования. | Инженер МЭП №4 | М.И. Костоев |
| 4 | Актуализация картографических материалов. | Инженер МЭП №1 | С.Н. Филин |
| 5 | Работа над графическими материалами, транспорт. | Инженер МЭП №4 | М.И. Костоев |
| 6 | Инженерная инфраструктура, инженерная подготовка территории | Науч.сотр. инженер ООГС | Е.В. Климова |
| 7 | Население, баланс территории, ТЭП. Социально-экономическое развитие | Инженер-экономист | И.И. Коссова |
| 8 | Природный комплекс. Геология. Климат. ООС | Ст.науч.сотр. инженер ООГС | Н.Б. Воронина |
| 9 | Го и ЧС | Ст.науч.сотр. инженер ООГС | Н.Б. Воронина |
| 10 | ведущий архитектор, эскизы, концептуальные предложения | Архитектор МЭП №5 | М.И. Леонова |
| 11 | Работа над графическими материалами | Архитектор МЭП №1 | И.Г. Бежанова |
| 12 | Консультант | Нач. МЭП №4 | С.Е. Матвеева |

Перечень текстовых и графических материалов

| Наименование документации | Масштаб |
| --- | --- |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. |
| Утверждаемая часть |
| Текстовые материалы |
| Положение о территориальном планировании поселения. Том 1. | Брошюра формата А4 |
| Картографические материалы |
| Карта объектов местного значения | М 1:25000 |
| Карта границ населенных пунктов | М 1:25000 |
| Карта функциональных зон | М 1:5000 |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |
| Текстовые материалы |
| Материалы по обоснованию генерального плана. Том 2 | Том 2 |
| Картографические материалы |
| Карта современного использования территории поселения | М 1:25000 М 1:5000 |
| Карта ограничений градостроительной деятельности на территории поселения и результатов комплексного анализа. | М 1:25000 М 1:5000 |
| Карта территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25000 |
| Карта развития транспортной инфраструктуры. | М 1:25000 М 1:5000 |
| Карта развития сетей водоснабжения и водоотведения. | М 1:25000 М 1:5000 |
| Карта развития сетей энергоснабжения и связи. | М 1:25000 М 1:5000 |
| Карта развития сетей тепло- и газоснабжения. | М 1:25000 М 1:5000 |
| Карта развития социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания | М 1:25000 М 1:5000 |
| Карта перспективного использования территории поселения, городского округа (проектный план) | М 1:5000 |
| ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. |
| Текстовые материалы |
| Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в них; | Том 3 |
| Градостроительные регламенты. |  |
| Картографические материалы |  |
| Карта градостроительного зонирования. | М 1:5000 |
| Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. | М 1:5000 |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                                      Е.С. Салаткин.

Содержание

Введение	8

I. Анализ использования территории поселения	10

1. Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования	10

2. Положение поселения в системе расселения Зеленчукского района	13

3. Природные условия и ресурсы	14

3.1. Природные условия	14

3.2. Природные ресурсы	23

4. Краткая историческая справка	27

II. Анализ существующих ограничений использования территории	29

1. Планировочные ограничения природного характера	29

1.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	30

1.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	31

1.3. Инженерно-строительные ограничения	32

2. Планировочные ограничения техногенного характера	32

3.Территории освоения месторождений полезных ископаемых	37

4. Зоны объектов культурного наследия	38

5. Зоны особо охраняемых природных территорий - памятники природы регионального значения.	40

6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	41

III. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	51

IV. Сведения о документах территориального планирования вышестоящего уровня	52

V. комплексный анализ современного состояния территории и перспектив её развития на основе программ социально-экономического развития поселения, с учётом документов территориального планирования Российской Федерации, субъекта федерации и муниципального района	52

VI. Анализ возможных направлений развития территории поселения и прогнозируемых ограничений их использования	54

1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития	54

1.1. Экономическая база	54

2. Население	58

2.1. Существующее положение	58

2.2. Базовый прогноз численности населения	59

3. Стратегические направления градостроительного развития Исправненского сельского поселения	60

3.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития	60

3.2. Земельные ресурсы	60

3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения	61

3.2.2. Земли населенных пунктов	61

3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	61

3.2.4. Земли особо охраняемых природных территорий	61

3.2.5. Земли лесного фонда	62

3.2.6. Земли водного фонда	62

3.2.7. Земли запаса	62

4. Современное использование территории населенных пунктов	62

5. Развитие планировочной структуры населенных пунктов. Функциональное зонирование территории	63

5.1. Развитие планировочных структур населенных пунктов	63

Исправненского сельского поселения.	63

5.1.1. Станица Исправная	63

5.1.2. Хутор Ново-Исправненский	64

5.1.3. Хутор Фроловский	65

5.2. Функциональное зонирование территории	66

6. Жилой фонд и развитие жилых зон	67

6.1. Существующий жилой фонд	67

6.2. Развитие жилых зон	69

7. Культурно-бытовое обслуживание	71

7.1. Современное состояние системы культурно-бытового обслуживания	71

7.1.1. Система здравоохранения	71

7.1.2. Система образования	71

7.1.3. Социальное обеспечение населения	72

7.1.4. Культура	73

7.1.5. Физическая культура и спорт	73

7.1.6. Потребительский рынок	74

7.2. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон	75

8. Производственные зоны	79

9. Рекреационные зоны, озеленение населенных пунктов	80

10. Зоны и объекты специального использования	81

10.1. Зона кладбища	81

11. Баланс территории муниципального образования Исправненского сельское поселение Зеленчукского района КЧР	82

VII. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	85

1. Транспортная инфраструктура	85

1.1. Состояние транспортной инфраструктуры	85

1.1.1. Внешний транспорт	85

1.1.2. Перспективы развития внешнего транспорта	86

1.1.3. Поселковый транспорт	86

1.2.	Улично-дорожная сеть	87

2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	90

2.1. Водоснабжение и водоотведение	90

2.2. Теплоснабжение.	92

2.3. Электроснабжение.	93

2.4. Газоснабжение.	93

2.5. Сети связи.	94

2.6. Инженерная подготовка территории.	95

3. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия	96

4. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	97

VIII. Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	98

1. Состояние окружающей среды на территории Исправненского сельского поселения	98

1.1. Охрана атмосферного воздуха	98

1.2. Охрана и восстановление водных объектов	98

1.3. Состояние почв	99

1.4. Санитарная очистка территории	100

2. Эколого-градостроительные мероприятия	100

2.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	100

2.2 Мероприятия по охране водных ресурсов	101

2.3 Мероприятия по охране почвенного покрова	101

2.4 Мероприятия по санитарной очистке территории	101

2.5 Мероприятия по защите населения от физических факторов	102

3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	103

3.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера	103

3.2. Мероприятия по ЧС природного характера	103

3.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера	104

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ИСПРАВНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	105

Заключение	107

Приложение 1	108

Приложение 2	120

# Введение

Настоящая работа выполнена на основании Муниципального Контракта №  4 от 20.08.2012г. по разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Зеленчукского муниципального района КЧР, заключенного между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук» (ЦНИИП градостроительства РААСН) и администрацией Зеленчукского муниципального района КЧР, и в соответствии с Техническим заданием (приложение 1).

Муниципальное образование Зеленчукский район в соответствии с законом Карачаево-Черкесской Республики от 7 декабря 2004 г N 43-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Зеленчукского района и наделении их соответствующим статусом» является муниципальным образованием, наделенным статусом муниципального района. Этим же законом установлены границы сельских поселений, входящих в состав Зеленчукского муниципального района КЧР, в соответствии с картографическим описанием, согласно приложениям №№ 2-10 к вышеуказанному закону.

В состав Зеленчукского муниципального района входят девять муниципальных образований (сельских поселений), в том числе Исправненское сельское поселение

В состав Исправненского сельского поселения входят три населенных пункта: станица Исправная, утор Ново-Исправненский, хутор Фроловский.

В соответствии со ст. 18 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план поселения является документом территориального планирования муниципального уровня. Состав и порядок подготовки генерального плана устанавливается, наряду с Градостроительным Кодексом РФ, нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики.

Данный раздел генерального плана посвящен обоснованию мероприятий по территориальному планированию.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

4) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу, а также основой для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания отдельных территорий поселения, транспортных и инженерных схем.

Одной из основных задач генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории поселения, включая обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

Первая очередь реализации генерального плана   2017

Расчётный срок генерального плана                       2030

Перспективные показатели (перспектива)             2040

Проект генерального плана Исправненского сельского поселения выполнен с использованием топографической подосновы М 1:5 000, М 1:25 000 предоставленной Заказчиком в установленном порядке.

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ЦНИИП градостроительства РААСН.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, отнесённых законодательством к категории государственной тайны.

# I. Анализ использования территории поселения

# 1. Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования

Градостроительный кодекс Российской Федерации, за исключением отдельных положении, вступил в действие 30 декабря 2004 г. Это комплексный законодательный акт, регулирующий отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства и их реконструкции.

В новом Кодексе установлен исчерпывающий перечень полномочий в области градостроительной деятельности для различных уровней власти - от органов государственной власти РФ до различных видов органов местного самоуправления.

В связи с изменением принципов и подходов, положенных в основу определения градостроительной деятельности, изложенных в новом Градостроительном кодексе Российской Федерации, изменяются и привычные представления о механизмах реализации ее различных видов. Если ранее все процедуры по подготовке оснований для планирования развития территорий сводились, в основном, к разработке, согласованию и утверждению определенных видов градостроительной документации о развитии, то в соответствии с положениями нового Градостроительного кодекса полномочия по реализации этих положений включают в себя целый комплекс организационно-технических мероприятий.

Как следует из содержания ст.9 Градостроительного кодекса, основополагающим направлением градостроительной деятельности является деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования. В частности, в соответствии с ч.1 ст.9  Градостроительного кодекса РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

В развитие положений федерального законодательства о документах территориального планирования на уровне субъектов РФ, органов местного самоуправления принимаются собственные нормативные правовые акты.

Важное обстоятельство следует учитывать при подготовке Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования (генерального плана) Исправненского сельского поселения. Невозможно однозначно установить цели и задачи территориального планирования без проведения предварительных работ по исследованию состояния материалов, составляющих основу документов территориального планирования как регионального уровня власти и управления, так и органов местного самоуправления, и оценке степени достоверности, содержащихся в них сведений. Решающее значение, как при подготовке документов, так и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства. Исходя из опыта практического применения таких материалов, следует учитывать, что полученные в результате проведения вышеуказанных работ материалы, содержащие сведения, необходимые для использования при подготовке документов территориального планирования, могут быть оформлены ненадлежащим образом, не отвечать требованиям технических регламентов, не иметь необходимых согласований, и соответственно, до настоящего времени могут быть еще не утверждены.

Включение в состав документов территориального планирования, а, соответственно, и в текст соответствующего нормативного правового акта, положений, основанных на применении таких материалов, может не только дискредитировать законотворческую деятельность местных органов власти и управления, но и привести к тупиковой ситуации при согласовании документов территориального планирования, а впоследствии увеличить степень вероятности принятия ошибочных управленческих решений.

Следует обратить внимание, что в составе подготавливаемых схем территориального планирования, указанном в Градостроительном кодексе дается указание на обязательное отображение в этих схемах границ земель различных категорий, границ земельных участков под размещенными на них или планируемыми для размещения объектами капитального строительства, границ зон с особыми условиями использования и других границ. От правильного и полного отображения вышеперечисленных достоверных границ напрямую зависят результаты всей работы по подготовке документов территориального планирования, как субъекта РФ, так и находящихся на его территории муниципальных образований. Ведь в пределах этих границ в соответствии с нормами действующего законодательства устанавливается особый правовой режим в зависимости от характера сложившегося землепользования и степени действий ограничений на ведение хозяйственной деятельности. И если в ходе подготовки документов территориального планирования возникает необходимость в использовании дополнительных территорий для размещения новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры или перераспределении функциональных зон в связи с планируемыми изменениями направлений социально-экономического развития, то следует очень тщательно проанализировать и оценить варианты подобного рода решений, если такими решениями предусматривается изменение границ территорий с установленным на них определенным правовым режимом. Вполне возможно, что связанные с жесткостью ограничений ведения различных видов хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования территории особенности установленного правового режима, существенно затруднят или даже сделают невозможной реализацию проектных решений, содержащихся в составе утвержденных документов территориального планирования.

Принимая во внимание вышеизложенное, особое внимание следует уделить нормативным правовым актам, регулирующим отношения в сфере установления границ зон с особыми условиями использования территорий и порядком осуществления градостроительной деятельности в этих зонах. Указанные положения содержаться в нормах земельного, лесного, водного законодательства, законодательства регулирующего отношения в области охраны памятников истории и культуры и пр.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 года № 315, утверждено «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», которым устанавливается порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Одной из основных целей работ по нормативно-правовому обеспечению градостроительной деятельности является установление правомерности использования различного рода документированных сведений, содержащихся в разработанных и утвержденных материалах и документах, имеющих разную юридическую силу. Кроме этого, желательно было бы и однозначно установить виды документов, которые могли бы служить чуть ли не единственным источником достоверных и полноценных сведений, в обязательном порядке используемых при подготовке документов территориального планирования. В этом случае будут созданы предпосылки для последующего оперативного и бесспорного согласования документов территориального планирования всеми заинтересованными органами.

Что касается источника достоверных и полноценных сведений о границах земель различных категорий и границах земельных участков под размещенными на них объектами капитального строительства различного значения, то в качестве такого источника могли бы использоваться данные государственного земельного кадастра. На основании опыта проведения аналогичных работ в других регионах, можно предварительно предположить, что такого рода данные имеются лишь на незначительную часть земельных участков, в основном, на землях сельских поселений, предоставленных под муниципальные объекты и по заявлениям юридических и физических лиц.

В настоящее время в связи с отменой федерального закона «О разграничении государственной собственности на землю» с 1 июля 2006 года упразднена и всякая координация действий по разграничению государственной собственности на землю. Все субъекты земельно-имущественных отношений поставлены в одинаковые условия, и всем предоставлено право самостоятельно, установить и зарегистрировать границы земельных участков под своим имуществом. Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что процедуры государственной регистрации права собственности на земельные участки растянутся на долгие годы.

Такая ситуация может негативно отразиться на результатах подготовки документов территориального планирования всех административно-территориальных образований.

Одновременно с этим, при подготовке документов территориального планирования, особенно при разработке вариантов планировочных решений по размещению новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры, нельзя не учитывать наличие различного рода ограничений на земельных участках, используемых в соответствии с фактически установленным целевым назначением.

В этом случае органы местного самоуправления вынуждены будут не только определить ориентировочные или условные границы таких земельных участков, но и установить категорию земель, к которой должны быть отнесены эти земельные участки. Для органов местного самоуправления сельских поселений правовые основания для этого установлены положениями части 3 статьи 15 закона 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в соответствии с которыми: «… до разграничения государственной собственности на землю отнесение находящихся в государственной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к землям населенных пунктов, границы которых установлены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляется органами местного самоуправления без согласования с правообладателями земельных участков».

Целью документов территориального планирования в таком разрезе, помимо закрепления прав землепользователей и прочих правообладателей недвижимости, можно считать закрепление основ правомерного градостроительства в будущем, создание равных условий для всех участников рынка недвижимости и строительства. Такие факторы не могут не иметь положительного влияния на экономику муниципального образования в целом и каждого населенного пункта в отдельности.

В связи с изменившимся федеральным законодательством, наряду с документацией по планировке территории необходимо учитывать и документы территориального планирования. Так, частью 3 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ установлено, что генеральные планы включают в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, а также частью 6 той же статьи установлено, что на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Таким образом, документы территориального планирования решают задачу долгосрочного прогнозирования потребностей населения в объектах социальных, культурных, бытовых и других подобных сферах, которые должны быть удовлетворены органами местного самоуправления в рамках своих полномочий.

Перечень нормативных правовых актов, использованных при разработке Генерального плана муниципального образования Исправненское сельское поселение, приведены в Приложении.

# 2. Положение поселения в системе расселения Зеленчукского района

Зеленчукский район занимает территорию равную 2901 кв.км. С юга  граница района проходит по главному Кавказскому хребту и граничит с Абхазией (Республика Грузия); с запада с Урупским районом, с севера – с Хабезским районом и с востока с Карачаевским районом.

Исправненское сельское поселение входит в состав Зеленчукского муниципального района. В состав территории Исправненского сельского поселения входят следующие населенные пункты: станица Исправная, утор Ново-Исправненский, хутор Фроловский.

Рис. 2.1. Положение Исправненского сельского поселения в системе расселения Зеленчукского района

Описание прохождения проектной границы.

Началом описания прохождения границы муниципального образования Исправненское сельское поселение (далее по тексту настоящего приложения - муниципальное образование) является условная узловая точка 2/1, которая находится в юго-западной части муниципального образования на стыке границ Исправненского и Сторожевского муниципальных образований Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики по смежеству с Краснодарским краем.

От условной узловой точки 2/1 граница муниципального образования проходит на северо-восток по существующей административной границе Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики по смежеству с Краснодарским краем, имеющей межевые точки с координатами, до истока реки Куберлинка.

Далее граница муниципального образования по реке Куберлинка доходит до реки Большой Зеленчук и по середине реки проходит в северном направлении до условной узловой точки 2/2, которая находится в северной части муниципального образования на стыке границ Исправненского муниципального образования Зеленчукского района по смежеству с Инжи-Чишховским муниципальным образованием Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики и Краснодарским краем, в месте впадения ручья, протекающего по балке Псысако, в реку Большой Зеленчук.

Далее граница муниципального образования поворачивает на юго-восток и по существующей границе общества с ограниченной ответственностью "Исправное" проходит по ручью балки Псысако до условной узловой точки 2/3, которая находится в северо-восточной части муниципального образования на стыке границ муниципального образования по смежеству с Инжи-Чишховским и Зеюковским муниципальными образованиями Хабезского района.

От условной узловой точки 2/3 граница муниципального образования проходит по ручью в юго-восточном направлении, который является административной границей Зеленчукского района по смежеству с Хабезским районом до межевой точки, имеющей координаты, далее от межевой точки граница поворачивает на юго-запад, доходит до условной узловой точки 2/4, которая находится в северо-восточной части муниципального образования на стыке границ Исправненского муниципального образования Зеленчукского района по смежеству с Зеюковским и Хабезским муниципальными образованиями Хабезского района.

От условной узловой точки 2/4 граница муниципального образования проходит по существующей административной границе Зеленчукского района по смежеству с Хабезским районом, по межевым точкам, имеющим координаты, в южном направлении через гору Крейда, через скалу Огурли, пересекает грунтовую дорогу соединяющую станицу Исправная и аул Хабез, доходит до условной узловой точки 2/5, которая находится в восточной части муниципального образования на стыке границ Исправненского муниципального образования Зеленчукского района по смежеству с Хабезским и Али-Бердуковским муниципальными образованиями Хабезского района на вершине горы с отметкой 1128,2 м над уровнем моря.

От вершины горы с высотной отметкой 1128,2 м над уровнем моря, граница муниципального образования проходит в юго-западном направлении по существующей административной границе Зеленчукского района по смежеству с Хабезским районом, до условной узловой точки 2/6, которая находится в южной части муниципального образования на стыке границ Исправненского и Сторожевского муниципальных образований Зеленчукского района по смежеству с Али-Бердуковским муниципального образования Хабезского района.

От условной узловой точки 2/6 граница муниципального образования поворачивает на запад и проходит по существующей границе общества с ограниченной ответственностью "Исправная", пересекает республиканскую автомобильную дорогу "Черкесск - Исправная - Сторожевая", доходит до реки Большой Зеленчук, далее граница проходит общим направлением на юго-запад по середине реки Большой Зеленчук, до пересечения с рекой Кяфар и по середине реки Кяфар проходит до пересечения с полевой дорогой.

От пересечения с полевой дороги граница муниципального образования проходит по межевым точкам, имеющим координаты, в северо-западном направлении до начала хребта, поворачивает на запад, проходит через перевалы Вылазка Захаровская и Вылазка Якушева, обходит с севера гору Больше, доходит до пересечения с полевой дорогой, далее по полевой дороге в северном направлении граница обходит с запада мелочно-товарную ферму, доходит до ручья, по которому доходит до условной узловой точки 2/1, от которой начиналось описание прохождения границы муниципального образования.

# 3. Природные условия и ресурсы

## 3.1. Природные условия

Климатические условия.

Краткая характеристика общего мезоклиматического фона территории, выраженная в числовых среднемноголетних показателях отдельных  метеоэлементов  представлена на  основе данных Научно-прикладного справочника по климату СССР; серия 3. Многолетние данные. Части 1-6. выпуск 13. Волгоградская, Ростовская, Астраханская области, Краснодарский, Ставропольский край, Калмыцкая, Кабардино-Балкарская, Чечено-Ингушская, Северо-Осетинская АССР.  Ленинград, Гидрометеоздата, 1990 , данных Государственного доклада «Об экологической ситуации в Карачаево-Черкесской республике за 2011 год».

Климатообразующими факторами является сложность и разнообразие рельефа, что предопределяет вертикальную зональность климата и зависимость его от экспозиции склонов.

Исправненское сельское поселение  расположено в зоне умеренно-теплого климата. Умеренно-теплый климат охватывает своим влиянием низкогорную часть,  он свойственен высотам до 1600-1700 м на Скалистом хребте.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха равна 8-9°С, самый теплый месяц года - июль, средняя его температура 23,1 °С, абсолютный максимум +39°С. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха - (- 7,0 °С), абсолютный минимум - (- 29 °С).  Средняя продолжительность безморозного периода  78-134  дней в году.

Атмосферные осадки. Годовая сумма осадков составляет 814 мм, в том числе за теплый период года - 672 мм, за холодный - 142 мм. Максимум осадков выпадает в июне-июле (131 мм), минимум - в январе-феврале (24 мм). Среднее число дней с туманами - 210.

Снежный покров Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 11 декабря, окончательный сход - в среднем, 6 апреля.  Наибольшая высота снежного покрова - 78 см.

Влажность воздуха. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 74 %. Наибольшая средняя месячная относительная влажность наблюдается в декабре и составляет 87 %, наименьшая в мае - 59 %. Средняя месячная величина парциального давления водяного пара колеблется от 2,0 г Па (январь) до 9,2 гПа (июль).

Глубина промерзания почвы. В соответствии со СНиП 11.02.96 «Инженерно-геологические изыскания для строительства и «Свод правил к ним» нормативная глубина промерзания глинистых грунтов для оголенной поверхности - 1,3 м, для супесчаных и песчаных грунтов - 1,7м.

Ветер. Средняя многолетняя скорость ветра составляет 3,2 м/с. В годовом разрезе ярко преобладают направления ветра северо-западного сектора (25%).   По сезонам можно отметить преобладание в осенне-зимний период ветров северо-западного (30%)  направления, а в теплое время года – восточного (38%) и северо-восточного (25%)  румбов.

По способности атмосферы к самоочищению (частота повторяемости приземных инверсий, небольших скоростей ветра, туманов, осадков, их повторяемость, интенсивность, количество): уровень метеопотенциала загрязнения воздуха летом и в переходные периоды повышений, т.е. условия накопления примесей преобладают над их рассеиванием. Зимой параметр метеопотенциала загрязнения воздуха умеренный.

Рельеф

Территория  Исправненского сельского поселения   относится к предгорной и к равнинно-холмистой  зоне. В предгорной зоне Скалистого хребта четко выражены водораздельные территории, высоты здесь растут к югу, поверхность пересечена балками и короткими ущельями рек.

Средние высоты хребта 1200—1600 метров;  хребет представляет собой по форме куэстовую гряду. Северные склоны его пологи, а южные — отвесны и местами образуют стены до 200 метров относительной высоты.

Северный склон хребта почти на всем протяжении сложен известняками и доломитами, а на юге в понижениях встречаются глинистые сланцы, песчаники, граниты, андезиты, базальты.

Пастбищный хребет, проходящий юго-восточнее хутора Фроловскийе, свое название получил за обилие здесь пастбищных земель, он расположен севернее Скалистого хребта, он более низкогорный, его средние высоты — 900-1000 метров, а на востоке он достигает 1500 метров. Сложен хребет в основном известняками и мергелями верхнего мела: прорезывающие их песчаники играют большую роль в рельефообразовании всей зоны. Они способствуют противоэрозионной устойчивости склонов, образуют так называемые столовые гряды и отдельные возвышения с плоскими вершинами.

Рис.2.1.1. Орографическая схема территории Карачаево-Черкесской республики

Геологическое строение (по материалам: Потапенко Ю.Я. Геология Карачаево-Черкесии. Карачаево-Черкесский государственный университет, Карачаевск, 2004)

Стратиграфия. Северо-Кавказская моноклиналь сложена породами нижнего и среднего отделов юрской системы. Юрские отложения  представлены двумя комплексами, существенно различающимися по литологии, палеотектоническим и климатическим условиям образования. Нижний комплекс – преимущественно терригенные толщи ранне-среднеюрского возраста, накапливающиеся в условиях гумидного климата; верхний комплекс представлен аридными карбонатными и эвапоритовыми формациями келловея и поздней юры.

На территории моноклинали широко распространены аллювиально-делювиальные отложения плиоцен-четвертичного возраста. В долине реки Бол.Зеленчук определяющим является развитие современных и верхнечетвертичных аллювиальных гравийно-галечниковых образований, слагающих комплекс низких террас и глубокий аллювиальный врез в пределах речных долин.

Аллювий в долинах рек Бол. Зеленчук, Маруха, Аксаут представлен галечными отложениями магматических и метаморфических пород, содержащими 15-10% песчаного заполнителя и до 30% крупных валунов. В тыловых частях террас аллювий обогащен галькой местных осадочных пород, местами имеет суглинистый или супесчаный заполнитель и содержит прослои и линзы суглинков.

Поверхность террас и склоны водоразделов перекрыты чехлом делювиальных и пролювиальных отложений мощностью от 3-5 до 15-20м.

Делювиальные отложения  представлены тяжелыми суглинками и легкими глинами, пролювиальные - суглинками и легкими глинами с переменным содержанием щебня.

Территория характеризуется сильной пораженностью (более 25 %) овражной эрозией, оползнями, солифлюкацией.

В полосе Пастбищного хребта проявления карста носят редкий локальный характер и имеют в основном скрытый тип. В силу интенсивной задернованности территории наблюдаются только редкие провальные и поверхностные формы, а также трещинно-карстовые источники.

Экзогенные геологические процессы, которые встречаются на территории сельского посления Исправненское:  осыпи, обвалы, сели, оползни, овражная и речная  эрозия, солифлюкация.

Оползневые процессы развиты в пределах эрозионно-аккумулятивных ландшафтов, где они локализуются в подножье огромных шлейфов древних обвально-осыпных образований, перекрывающих глинистые сланцы средней коры, и на уступах террас в долине реки Бол.Зеленчук. Оползневая активность обусловлена огромным вертикальным давлением перегружающих толщ и боковой эрозионной деятельностью рек. В долине р. Бол.Зеленчук проявлены процессы боковой речной эрозии, обусловленной сезонным паводковым периодом режима рек.

Затопление. Участки затоплений и разрушений из-за повышения уровня воды в реках, прорыва регулирующих дамб и ливневого стока балок и малых рек наблюдались, в основном, на территории эрозионно-аккумулятивных ландшафтов. Населенные пункты, расположенные в пределах высокой поймы и первых надпойменных террас р. Бол. Зеленчук, находится в зоне потенциального затопления.

Сели. В условиях сверхнормативного выпадения атмосферных осадков и интенсивного таяния остатков зимнего снежного покрова может произойти заметная активизация селевых явлений по боковым балкам речных долин; селевые потоки приводят к нарушению морфоструктуры долинных ландшафтов.

В результате хозяйственной деятельности происходит постоянное вовлечение в этот процесс новых территорий, а также увеличивается техногенная нагрузка на уже освоенные земли. Следствием этого может оказаться возникновение негативных геологических явлений и активизация нежелательных геологических процессов, одним из которых является карст.

Карсты. В соответствии со «Схемой карстово-спелеологического районирования КЧР», сельское поселение относится к спелеорайону 2 - «Западной полосы куэст» , к спелеоподрайону 2.10 «скрытого карста». Пастбищный хребет (меловая куэста) сложен средне- и тонкослоистыми известняками и мергелями верхнего мела. Карбонатные породы составляют до 80% мощности опорных разрезов района, однако на долю хорошо карстующихся толстослоистых известняков приходится около 10% их мощности. Кроме того, карстующиеся породы не образуют непрерывные разрезы, а чередуются с пачками некарстующихся или слабо карстущихся пород мощностью до 100 м.

Солифлюкация (стекание грунта, перенасыщенного водой, по мёрзлой поверхности сцементированного льдом основания склонов). Этот процесс характерен для склоновых участков сельского поселения Исправненское.

Гидрогеологические условия

Территория сельского поселения Исправненское относится к Среднегорной гидрогеологической зоне. Для этой зоны характерно двухярусное строение: нижне-среднеюрские и верхнеюрские отложения с угловым несогласием залегают на складчатом фундаменте, в состав которого входят толщи докембрия, девона, карбона и перми. Породы фундамента обнаружены в нижних частях глубоковрезанных долин.

Гидрогеологическая характеристика - наличие следующих водоносных горизонтов:

- водоносный горизонт вулканогенных свит девона: подземные воды приурочены к трещинам, имеют неустойчивый режим и небольшие расходы. Химический состав вод разнообразен;

- водоносный горизонт мраморизованных известняков средне-верхнего девона;

- водоносный горизонт терригенных отложений среднего и верхнего карбона. Воды по химическому составу преимущественно гидрокарбонатные с минерализацией 0,1-0,7 г/л;

- водоносный горизонт терригенных красноцветных отложений нижней перми: питание горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков. Воды неглубокой циркуляции преимущественно гидрокарбонатно-кальциево-магниевого состава;

- водоносный комплекс терригенных образований нижней-средней юры сложен чередованием песчаников и аргиллитов. К тектоническим нарушениям глубокого заложения приурочены углекислые минеральные воды;

- верхнеюрский водоносный комплекс имеет пестрый литологический состав. Подземные воды верхней части комплекса пресные. Погружаясь по падению пластов, они изменяют свою минерализацию, состав и температуру. На глубине воды приобретают углекислый хлоридно-гидрокарбонатно-натриево-кальциевый состав и минерализацию;

- водоносный комплекс нижнемеловых отложений: обводнены песчаники, гравелиты, известняки, в меньшей степени аргиллиты. Грунтовые воды залегают на глубинах до 18-50м и выходят в источниках с дебитом 0,01-5 л/с;

- водоносный комплекс аллювиальных отложений распространен в долинах всех крупных рек, имеющих террасы, и во всех гидрогеологических зонах. Террасы сложены преимущественно галечниками и валунами. По характеру циркуляции воды поровые. Глубина их залегания – от 0,5м до 15м. Аллювиальные отложения водообильны. Дебиты родников, вытекающих на склонах и у подножия террас, составляют 0,5-5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые.

Ландшафтная характеристика

Долинный ландшафт - природно-территориальный комплекс, характеристики которого связаны с функционированием речного русла как стержневого элемента ландшафта, и развитием руслового процесса определяющего вектор развития ландшафта.

Рассматриваемая территория сельского поселения Исправненское  относится к зоне развития эрозионно-аккумулятивных  долинным ландшафтов. Особенностью данного рода является формирование рекой узкой каньонообразной долины. Русловые террасы, сложенные аллювиальными отложениями четвертичного возраста представлены фрагментарно, сильно размываются в период катастрофических паводков.

Рис.2.1.2.  Территориальная структура долинных ландшафтов КЧР (Абайханова А.А., 2012)

## 3.2. Природные ресурсы

Водные ресурсы

Поверхностные воды

Станица Исправная, хутор Ново-Исправненский, хутор Фроловский расположены в непосредственной близости от р. Большой Зеленчук.

Река Большой Зеленчук – левый приток р.Кубани. Относится к бассейну р.Кубань (Кубанский бассейновый округ). Длина реки – 158 км, площадь бассейна – 2730 кв.км. Протекает по Карачаево-Черкессии, Ставропольскому и Краснодарскому краям. Берет начало истоками –Псыш ( с горы Пшиш, 3790 м), Кизгыч и Архыз с северных склонов Главного Кавказского хребта.

Большой Зеленчук течет на север в узкой долине, среди высоких берегов, которые понижаются при впадении его в Кубань у города Невинномысска. Часть стока реки забирается в деривацию Зеленчукской ГЭС и перебрасывается в Кубань. Между долинами рек Большой и Малый Зеленчук возвышается гора Шисса хребта Черных гор.

Амплитуда колебания уровней воды за многолетний период наблюдений составила на р.Бол. Зеленчук: у а.Архыз - 326см, у ст.Зеленчукской - 229см, у ст.Исправной - 244см.

Гидрографическая характеристика основных притоков Большого Зеленчука

Таблица 3.2.1.

| Название водотока | Куда впадает | С какого берега впадает | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б. Зеленчук | Кубань | Левый | 701 | 158 | 2730 |
| Псыш | Б. Зеленчук | Левый | 158 | 26 | 344 |
| София | Псыш | Правый | 7,1 | 11 | 55,4 |
| Архыз | Псыш | Левый | 3,4 | 21 | 156 |
| Кизгыч | Б. Зеленчук | Правый | 158 | 25 | 156 |
| Хуса-Кардоникская | Б. Зеленчук | Правый | 103 | 32 | 97,7 |
| М. Карабижгон | Б. Зеленчук | Левый | 100 | 11 | 18,6 |
| Б. Карабижгон | Б. Зеленчук | Левый | 99 | 16 | 48,8 |
| Кяфар | Б. Зеленчук | Левый | 93 | 60 | 665 |

Почвенно-земельные ресурсы

Рассматриваемая часть территории Зеленчукского района относится к лесостепной предгорно-равнинной зоне  с участками черноземов и серых лесных почв.

В предгорно-равнинной зоне почвенный покров образован черноземами предкавказскими, горными типичными и выщелоченными черноземами и лугово-черноземными почвами. Для них характерно невысокое содержание гумуса - 5-10%, глинистый и тяжелосуглинистый гранулометрический состав. Почвы по всему профилю имеют нейтральное значение pH. Залегают в местах со спокойным рельефом и имеют высокое природное плодородие, однако, нуждаются в регулярном проведении противоэрозионных мероприятий.

Черноземы обыкновенные характеризуются гумусовым горизонтом средней мощности с резкими отклонениями до повышенной мощности (80-100см). Количество гумуса может достигать 5-8%. Но, как правило, все черноземы дегумифицированы до 3-5%. Спорадически на глубине 2-3м в профиле могут встречаться выделения гипса и легкорастворимых солей.

Черноземы предгорные формируются под разнотравно-злаковой степью. Распространены в левобережье р.Бол.Зеленчук. Мощность гумусового горизонта 80-90см, содержание гумуса 6-9%. Черноземы горные (предгорные) содержат повышенное количество гумуса, и в связи с этим их окраска становится почти черной. Встречаются они в горных и предгорных условиях и входят в систему горной зональности.

В горной зоне почвенный покров лугов и полей представлен горными черноземами и горно-луговыми дерновыми (черноземовидными) почвами. Они занимают плоские поверхности куэст и их склоны. Широко распространены выщелоченные горные черноземы средне- и маломощные. Для них характерны все особенности строения типичных черноземов, но их профиль укорочен из-за того что они образуются на маломощных почвообразующих породах.

Горные черноземы почти сплошь распаханы, встречаются участки со слабо- и среднесмытыми почвами. Высокое содержание гумуса – 13-14%, насыщенность поглощающего комплекса кальцием, тяжелосуглинистый механический состав, хорошие воднофизические свойства делают эти почвы плодородными и относительно высоко противоэрозионно устойчивыми. Однако если они распаханы на крутых склонах, то подвергаются интенсивной эрозии.

Горно-луговые дерновые почвы, распространенные в этой зоне приближаются по своим качествам к черноземам и  интенсивно используются в качестве сенокосов, а иногда даже пашни. После интенсивной их обработки в течение многих лет они из-за сильной эрозии теряют почти целиком весь верхний мелкоземлистый слой, под которым обнажается щебень и даже сплошные массивы известняков, мергелей и песчаников.

Бурые и серые горно-лесные почвы местами оподзоленные развиваются в основном на склонах речных долин под бурыми пихтовыми и еловыми лесами.

Серые лесные горные почвы развиты на высотах до 500-800м. Они формируются на делювиально-просадочных карбонатных и некарбонатных суглинках и глинах.

Особенности рельефа сельского поселения  благоприятствуют развитию товарного земледелия, возделыванию ценных зерновых и технических культур, ведению интенсивного животноводства и орошаемого земледелия.

Эрозия является одним из самых опасных негативных процессов, вызывающих деградацию и уничтожение почвенного покрова, и наносящих невосполнимый ущерб земельным ресурсам и окружающей среде.

Территория Исправненского сельского поселения  подвержена ветровой эрозии.

Отсутствие эффективных мер по регулированию стока и накоплению почвенной влаги, физическая деградация почв от интенсивной механической обработки и тяжелой техники являются основными причинами развития эрозионных процессов и деградаций почв.

Весьма эффективны организационные и агротехнические мероприятия: необходимо внедрять севообороты, предусматривающие однолетние и многолетние травы, кулисные посевы (лесонасаждения), внесение органики, сильно улучшающей структуру почвы.

Немаловажную роль в системе защиты почв от эрозии играют почвозащитные технологии возделывания с/х культур, эффективные приемы устранения чрезмерного уплотнения почвы и защиты от эрозии. В борьбе с эрозией почв важную роль играют применение органических удобрений, проведение известкования кислых почв, гипсования солонцовых почв.

Эколого-токсикологическое состояние  земель сельскохозяйственного назначения республики можно оценить как относительно спокойное.

Таблица 3.2.2

Площади сельскохозяйственных земель, подверженных негативным процессам

| Наименование районов | Общая площадь с/х угодий (тыс. га) | Эрози онно -опасные, (тыс. га.) | Дефляци jнно -опасные (тыс. га.) | Подвер женные совмест но водной и ветровой эрозии | Переув лажнен ные (тыс. га.) | Забо лочен ные (тыс. га.) | Засо ленные (тыс. га.) | Солон цеватые и солон цовые комп лексы | Каме нистые (тыс. га.) | Другие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зеленчукский | 89687 | 9800 | 81183 | 31415 | 17467 | 115 | 2703 | - | 8026 | 29311 |

Минерально-сырьевые ресурсы

Сырьевая база района представлена полевошпатовым сырьём, строительными материалами и подземными водами.

Таблица 3.2.3

Список месторождений и перспективных площадей Исправненского сельского поселения  Зеленчукского район

| №№ п/п | №№ на схеме | Название месторождений (перспективных площадей) | Вид сырья | Размерность месторождений | Сведения об освоении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | Балка Тёмная | Гипс | среднее | резервное |
|  | 7 | Зеленчукский участок | Гипс | крупное | резервное |
|  | 6 | Исправненское | Гипс | мелкое | эксплуатируется |
|  | 8 | Нелебова балка | Гипс | крупное | резервное |
|  | 10 | Исправненскоее | Известняк на известь | среднее | резервное |
|  | 11 | Крейда | Мел | проявление | резервное |
|  | 21 | Исправненское | Кирпичные глины | мелкое | прогнозное |

Ниже приводится краткая характеристика минерально-сырьевой базы района по видам сырья.

Гипс. -  мелкое по запасам Исправненское  разрабатывается. Добыча в 2009г.  составила 1,55 тыс.т. гипса. Гипс  пригоден для использования  в качестве строительного гипса, при производстве сухих строительных смесей и гипсокартона.

Кирпичные глины. В пределах рассматриваемой территории в речных долинах выявлены 6 месторождений кирпичных глин с суммарными запасами глин по кат. С1 -1,6, кат. С2-15,21 и кат Р1 - 4млн.м3. Два месторождения средние по запасам, остальные – мелкие. Все месторождения могут быть отработаны открытым способом. Глины пригодны для производства кирпича марки 100-125, 250, штампованной черепицы, керамзита марки 300.

Все месторождения относятся к нераспределённому фонду.

Карбонатные породы (известняк, мел). В северо-восточной части района, на южном склоне Пастбищного (Мелового) хребта выявлены месторождения известняка (Исправненское) и мела (Крейда). Запасы мела не оценивались

Мел может найти применение в производстве цемента, стекла, стекловолокна, строительной керамики, стройматериалов. Запасы мела не оцеиивались.

Запасы известняка оценены по категории С2 в количестве 13,25 млн.т, месторождение относится к средним по запасам. Месторождения относятся к нераспределённому фонду. Отработка их может осуществляться посредством карьеров.

В районе имеются перспективы выявления новых видов сырья, в частности строительных, облицовочных и поделочных камней, красных кирпичных глин и др.

Так на территории Исправненского сельского поселения имеются месторождения (проявления):

- Исправненский участок красноцветных глин титонского яруса верхней юры, распространенных к югу от ст. Исправненской ( использование в качестве сырьевой базы завода по производству элитного керамического кирпича).

Подземные воды. Месторождений подземных вод на территории Исправненского сельского поселения  не зарегистрировано.

Растительный и животный мир

Территория расположена в  лесо-степной зоне, которая  характеризуется наличием густого и высокого травостоя с преобладанием злаков (овсяница тростникововидная, ежа сборная и др.) и высокостебельного разнотравья (головатка гигантская, мышиный горошек, различные виды ромашек). Наряду с влаголюбивыми растениями лугов  (клевер, ежа сборная, тимофеевка) встречаются растения из более сухих сред обитания (коротконожка, перистая тонконог, овсяница овечья, пестрая овсяница, типчак, бородок, ковыль и др.). Здесь произрастают буковые, грабовые, дубовые леса с луговыми степями. Наибольшее распространение получил дуб скальный.

Орнитофауна территории представлена такими видами как: глухарь, рябчик, куропатка, утки, гуси, лебеди, ворон, гагары, кедровка, кулики, ястреб, орел, сова.

В речных долинах обитает большое разнообразие представителей орнитофауны: перевозчик, малый зуек, белая трясогузка, кряква, цапля, чеканы, маля выпь, камышовка, кукушки, домовой сыч, сизоворонки, золотистая щурка, галка, скворец, полевой воробей, каменка, плещенка, славка, черноголова, горная овсянка, зимородок.

Среди птиц, обитающих на припойменных лугах, обычны перепел, желтая трясогузка, луговой и черноголовый чекан, обыкновенная овсянка, болотная камышовка.

Для березовых и ольховых зарослей поймы характерны сорокопут-жулан, зеленушка, серая и ястребиная славка, чечевица, На сухих остепненных участках пойменных лугов абсолютными доминантами являются полевой жаворонок и коноплянка.

Наибольшее значение для народного хозяйства имеют - кавказский улар, серая куропатка, кавказский тетерев.

Ихтиофауна представлена: ручьевая форель, усач кубанский, кубанский, плотва, быстрянка кубанская, пескарь. Река Б.Зеленчук является рыбопродуктивной, и организация промышленного вылова на этой реке возможна.

К памятникам природы Республиканского значения на территории Исправненского сельского поселения относится Роща тиса ягодного (Исправненское лесничество ур. Клевцого).

На территории Зеленчукского района представлены виды, входящие в Красную книгу РФ. Представители класса земноводных – малоазиатский тритон, кавказская крестовка, кавказская жаба и др. Представители класса птиц – черный аист, степной орел, кавказский тетерев и др. Представители класса млекопитающих - переднеазитский леопард, зубр и др.

В 2011 г. в соответствии с федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» и во исполнение Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.10.2009 № 388 «О Красной книге Карачаево-Черкесской Республики» продолжается работа по научному обеспечению организации создания Красной книги Карачаево-Черкесской Республики.

# 4. Краткая историческая справка

История освоения территории района начинается в глубокой древности. Наиболее древние археологические находки – кремневые орудия и отщепы, - найденные около станицы Зеленчукской, датируются возрастом от ста до сорока тысяч лет.

В III-II тысячелетии до н.э. на этой территории жили племена майкопской культуры, сооружавшие над могилами своих вождей громадные курганы. Майкопцы были вытеснены новыми племенами, строителями грандиозных каменных гробниц – дольменов.

С началом железного века (I тысячелетие до н.э.) дольмены исчезают, и на богатой рудными месторождениями территории формируется оригинальная верхнекубанская культура, некоторыми своими чертами напоминающая знаменитую кобанскую культуру Осетии. Древние выработки медной руды и бронзы находились в окрестностях современных с.Архыз и п.Нижний Архыз – исследователями были обнаружены шахты на склоне горы Пастухова.

Во времена Великого переселения народов здесь, в горных долинах и предгорьях, оседали и сменяли друг друга пришлые племена и народы: скифы, сарматы, гунны, аланы, болгары, византийцы, арабы, печенеги, половцы (кипчаки), ордынцы.

Наибольший след в истории региона оставили пришедшие в первые века нашей эры полукочевые ираноязычные племена алан. Именно здесь сложился в X-XIвв. политический и культурный центр государственного объединения Алания, известного в византийских и мусульманских источниках.

Со II-VIIIвв. огромную роль в возвышении западной верхнекубанской Алании стал играть Великий Шелковый путь из Китая в Среднюю Азию, к Черному морю и далее в Европу. По долине Большого Зеленчука через современный Архыз и далее в долину Большой Лабы через перевал Пхия проходил древний торговый путь, связывавший Северный Кавказ с побережьем Черного моря. Этот путь, так называемая Санчарская тропа, являлся ответвлением Великого Шелкового пути. Часть провозимых по нему товаров в виде торговой пошлины оседала в Архызе, что способствовало процветанию города и его окрестностей.

С того времени расширяются контакты местного населения с тюркоязычным миром – сначала с гуннами, затем болгарами, тюркютами, хазарами, печенегами и половцами, на протяжении тысячелетия сменявшими друг друга в предгорьях Кавказа. Ближайшим и самым могущественным соседом кавказских алан стала Хазария.

С конца IXв. усиливается византийское влияние на аланов. Усилиями византийских миссионеров в Алании разворачивается широкое церковное строительство. Здесь возникают первые христианские храмы на территории современной России.

Благодаря принятию христианства в IXв. аланы приобщились к христианской культуре Византии. Появилась греческая письменность, и были попытки создания собственной письменности на основе греческого алфавита.

В конце 30-х годов XIIIв. началось татаро-монгольское завоевание Северного Кавказа, перекроившее его этническую карту. Пала Алания вместе с союзниками – кипчаками (половцами), занявшими степи Предкавказья после гибели Хазарии в Xв. Кипчаки находят убежище у родственных по языку тюрок-болгар Верхней Кубани, где и остаются, сохраняя племенное подразделение карачай.

Исследователи полагают, что именно из той части кипчаков и аланов, которая нашла убежище в горах Приэльбрусья, смешалась с остатками болгар, и сформировалось этническое ядро тюркоязычных карачаевцев и балкарцев.

Общественный строй карачаевцев вплоть до 1917г. характеризовался переплетением родовых и феодальных элементов. Развитие карачаевцев шло по пути формирования классового общества. Карачаевцы имели хозяйственные связи с Грузией и Кабардой, но связи эти неоднократно нарушались вторжениями турецких завоевателей и их союзников – крымских татар. Турки и татары старались поднять народы Кавказа на борьбу против России, которая стала уделять большое внимание укреплению своего влияния на Кавказе. После отражения русскими одного из самых мощных турецких нападений в 1790г. влияние России на горцев Северо-Западного Кавказа заметно усилилось. Окончательное присоединение Карачая к России состоялось в 1828г.

Происхождение адыгов (адыгейцев, черкесов и кабардинцев) также теряется в глубине веков и окончательно еще не выяснено. Считается, что далекими предками адыгов могут являться древние племена, строившие уже упоминавшиеся огромные каменные гробницы – дольмены. В Прикубанье адыги появились во второй половине III – первой половине II тысячелетия до н.э. Пребывание черкесов документировано большим числом характерных курганных могильников XIV-XVIIвв. (на речке Бежгон у станицы Зеленчукской, у хутора Ново-Исправненского).

Умело используя хозяйственные традиции и великолепные предкавказские кладбища, черкесы и кабардинцы в период после монгольского нашествия вывели знаменитую кавалерийскую лошадь, получившую название «кабардинской». Кабардинская была одной из основных в русской кавалерии вплоть до XXв.

В XIXв. появляются казачьи станицы Исправная (1858г.), Сторожевая (1858г.), Зеленчукская (1859г.), Кардоникская (1859г.) и другие. Их возникновение связано с формированием русско-украинского кубанского казачества в конце XVIIIв.

Село Нижняя Ермоловка, видимо, возникло в 70-80-х годах XIXв., когда происходила активная крестьянская колонизация края.

На рассматриваемой территории есть селение Хасаут-Греческое, основу которого составляют греки. По имеющимся сведениям, они переселились сюда из Турции в 1868г.

Поселок Архыз основан как аул в 1923г. В XIXв. эту местность называли Старым жилищем. В годы Великой Отечественной войны Архыз стал местом ожесточенных боев за Главный Кавказский хребет. В 1943г. его жители – карачаевцы, были депортированы в Среднюю Азию. Возвращение их произошло только в 1957г.

Поселок Даусуз основан также после революции в 20-х гг. малоземельными крестьянами.

В советское время были созданы и деревообрабатывающая, мебельная промышленность. Одним из основных предприятий района был Даусузский мебельный комбинат, перерабатывавший ценную древесину бука.

Кроме того, уже в начале XXв. возникают первые идеи о развитии курортного дела в данной местности. Лесничие казенных лесов проводили простейшие климатические наблюдения в Архызе и в рапортах Черноморско-Кубанскому управлению государственных имуществ сообщали, что Архыз - удобное место для устройства горноклиматических станций.

На основании собранных экспедицией материалов был разработан план устройства в Архызе курорта на 120 тыс.мест. Департамент железных дорог утвердил проект постройки железной дороги от Армавира до Архыза. Но в дореволюционной России планы освоения Архыза не были осуществлены.

В 1926г. комиссия курортных работников Карачая установила границы курортной зоны в Архызе для создания здесь курорта. В конце 30-х гг. в Архызе был построен туберкулезно-легочный санаторий, разрушенный оккупантами в годы войны.

В 1940г. Северо-Кавказское туристское управление организовало в Архызе учебно-тренировочный лагерь. Участники сборов в этом лагере разведали и описали много перевалов, горных маршрутов. В Нижнем Архызе в 1959г. начала работать первая в крае детская турбаза.

Первые туристские маршруты по Архызу проложили еще до революции члены Кавказского горного общества Щуровский (1905г. - перевалы Марухский, Чигордали, Пхия) и Красильников (1911г. - перевал Марухский).

Зеленчукский муниципальный район как самостоятельная административно-территориальная единица образован решением ВЦИК в 1931г. в составе Черкесской автономной области, в 1935г. передан в Карачаевскую автономную область. В 1943-1957гг. временно находился в составе Ставропольского края. В настоящее время Зеленчукский район входит в состав Карачаево-Черкесской республики.

# II. Анализ существующих ограничений использования территории

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории и природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) устанавливается целый ряд ограничений.

## 1. Планировочные ограничения природного характера

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ, Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ,  Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» установлены специальные экологические требования к градостроительной деятельности. Согласно этим документам при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции городских и иных населенных пунктов и территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающих благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

В соответствии со ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов РФ,  водоохранные  зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые законодательством РФ.

### 1.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Размеры водоорхранных зон и регламент их использования определен Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, Федеральным законом от 14 июля 2008 г. N 118-ФЗ "О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Ширина водоохранной зоны устанавливается от истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере 50 метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В  границах Исправненского сельского поселения  законодательно определены следующие размеры водоохранных зон открытых водных объектов:

Водоохранная  зона: река  Большой Зеленчук  – 200 м

временные водотоки - 50 м     (станица Исправная: балка Сухой Ерик, балка Родники, балка Погорелова, балка Змеиная, балка Нелюбова, балка Макитра, балка Круглик; хутор Фроловский: балка Нагайко, балка Земчихина; хутор Ново-Исправненский: балка Школьный, балка Ерик, балка Башкирская и др.).

Согласно п.11  ст. 65  Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Согласно п.6 ст. 6  Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Соблюдение режима водоохранной зоны в соответствии с требованиями  статьи 65 Водного кодекса, включает следующие мероприятия:

В границах водоохранных зон запрещаются (ст.65. п.15):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,  отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и автостоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением  их движения по дорогам и стоянкам на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос (ст.65. п.17) наряду с вышеуказанными ограничениями, запрещается:  распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас  сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон (ст.65.п.17) допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Размеры ВЗ и ПЗП, определенные статьей 65 Водного Кодекса, носят предварительный характер и уточнены в проекте по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в бассейне р. Малый Зеленчук».

Установление на местности границ  водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов  выполняется знаками установленного образца в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 января 2009г. №17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

### 1.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (регламентируются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источниковводоснабжения и водопроводов питьевого назначения»)

Площадка ВОС (водопроводных очистных сооружений) и водоводы, также имеют свои зоны санитарной охраны.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и насосных – не менее 30 м, в данном случае, граница первого пояса зоны ВОС совпадает с ограждением площадки ВОС.

Территория первого пояса зоны площадки ВОС также должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Предусмотрена сторожевая сигнализация.

На этой территории запрещено:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса);

-  размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на ВОС;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

-  выпуск в поверхностные водные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

- здания, расположенные на территории первого пояса зоны ВОС, должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;

-  должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода и составляет не менее 50 м.

- Во втором поясе зоны ВОС запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения ВОС;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов.

### 1.3. Инженерно-строительные ограничения

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями, которые подробно рассмотрены в главе «Природные условия». Приоритетным фактором, ограничивающим градостроительное освоение территории является затопление паводковыми водами.

Зона возможного затопления 1% паводком является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории.

## 2. Планировочные ограничения техногенного характера

Санитарно-защитные зоны

Размеры ориентировочных санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Промышленные предприятия

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в целях охраны прилегающих территорий и иных компонентов окружающей среды от негативного воздействия, которое может быть оказано тем или иным объектом промышленности. Санитарно-защитные зоны представляют собой территории, которыми предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяются от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны - обязательный элемент любого объекта, который может быть источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Размеры ориентировочных санитарно-защитных зон промышленных предприятий определены в  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

для предприятий II класса – 500 м;

для предприятий III класса – 300 м;

для предприятий IV класса - 100 м

для предприятий V класса - 50 м

В границах Исправненского сельского поселения генеральным планом размещаются предприятия, объекты транспортной инфраструктуры и коммунального назначения.

| № п/п | Название производства | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 | Санитарно-защитная зона (санитарный разрыв) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Деревообрабатывающее производство | III | 300 |
|  | Производство лесопильное, фанерное | IV | 100 |
|  | Производство гипса | II | 500 |
|  | Производство гипсовых изделий, мела | III | 300 |
|  | Производство кирпича | III | 300 |
|  | Швейное и текстильное производство | V | 50 |
|  | Цех по розливу воды | V | 50 |
|  | Коммунально-складские объекты | V | 50 |
|  | АЗС (не более 3-х ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объек-тами обслуживания (магазины, кафе) | V | 50 |
|  | СТО до 5 постов (без малярно-жестяных работ) | V | 50 |

Сельхозпредприятия

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны от сельхозпредприятия с содержанием животных зависит от поголовья скота:

для предприятий IV класса - 100 м:

- хозяйства с содержание животных до 100 голов

- тепличные и парниковые хозяйства

для предприятий V класса – 50 м :

- хозяйства с содержанием животных до 50 голов

Объекты специального назначения

В состав зон специального назначения сельского поселения Исправненское включаются зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается на основании санитарной классификации в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Кладбища

Кладбища размещаются в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и отделяются  санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений или индивидуальных участков (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 новая редакция):

- 50 м – для сельских кладбищ

Не разрешается размещать кладбища на территориях:

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных вод;

- зон санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

Скотомогильники

Скотомогильники (биотермические ямы) проектируются в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- скотомогильники с захоронением в ямах – 1000 м;

- скотомогильники с биологическими камерами – 500 м;

Размещение скотомогильников (биотермических ям) на территории особо охраняемых территорий (в том числе особо охраняемых природных территориях, водоохранных, зонах охраны источников водоснабжения) категорически запрещается.

Мест захоронения животных на территории сельского поселения не зарегистрировано.

Полигоны (свалки)  для твердых бытовых отходов

Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утв. Минстроем России от 02.11.1996 г.

Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- для участков компостирования – 500м;

- для усовершенствованных свалок – 1000м

Не допускается размещение полигонов:

- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

- в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных учреждений.

Санкционированного места размещения ТБО на территории сельского поселения нет.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Установление размеров придорожных полос регламентируется Федеральным законом РФ от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы в размере:

50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

25 метров - для автомобильных дорог пятой категории;

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

Санитарные разрывы и охранные зоны воздушных линий электропередач

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством РФ об электроэнергетике объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков независимо от категории земель, в состав которых входят эти земельные участки.

Порядок установления таких охранных зон и использования соответствующих земельных участков определяется Постановлением  Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются вдоль ВЛ в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор ВЛ), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении.

В сельском поселении  Исправненское  установлены санитарные разрывы для линий электропердач мощностью:

| Номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

В охранных зонах линий электропередачи запрещается:

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- складировать или размещать хранилища любых, в т.ч. горюче-смазочных материалов

- размещать автозаправочные станции;

- размещать свалки, складировать корма, удобрения и другие материалы;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота;

- гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей- стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам;

- остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов.

Для воздушных линий  электропередач устанавливаются санитарные разрывы, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации. Для ВЛ мощностью менее 220 кВ санитарные разрывы не устанавливаются.

Зоны ограничения  передающих радиотехнических объектов (ПРТО)

Согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи"; уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не должны превышать следующих предельно допустимых значений (ПДУ):

в диапазоне частот 27 МГц <= f <= 30 МГц    - 10,0 В/м;

в диапазоне частот 30 МГц <= f <= 300 МГц   - 3,0 В/м;

в диапазоне частот 300 МГц <= f <= 2400 МГц - 10,0 мкВт/см2

В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами базовых станций или ПРТО (передающий радиотехнический объект), устанавливаются СЗЗ и ЗОЗ с учетом перспективного развития объекта связи и населенного пункта.

ЗОЗ представляет собой территорию вокруг ПРТО, где на высоте от поверхности земли более 2 м уровень ЭМП превышает ПДУ для населения.

Внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ для населения.

СЗЗ и ЗОЗ не могут использоваться в качестве территории жилой застройки, а также для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций и т.п.

СЗЗ и ЗОЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки.

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Границы СЗЗ и ЗОЗ определяются расчетным методом в направлении излучения антенн и уточняются измерениями уровней ЭМП.

В соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»:

- п. 3.17. В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта.

Границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ, указанным в приложении 1 таблица 2.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни ЭМП превышают ПДУ по п.п.3.3 и 3.4.

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ по п.п.3.3 и 3.4.

Приложение 1 (обязательное)

к СанПиН 2.1.8/2.2.4-03 от 2003 г.

Таблица 2

Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц для населения

| Диапазон частот | 30 - 300 кГц | 0,3 - 3 МГц | 3 - 30 МГц | 30 - 300 МГц | 0,3 - 300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, Е (В/м) | Плотность потока энергии, ППЭ |
| Предельно допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3* | 10 25* |

Охранная зона газопровода

По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяют на газопроводы высокого давления категорий I-a, I и II, среднего давления категории III и низкого давления категории IV в соответствии с СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы   (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), Постановлением Правительства РФ  от 29 октября 2010 г. N 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и  газопотребления».

Если газопровод проходит под землей – охранной зоной его является участок земли, находящийся между двумя параллельными линиями, проходящими по обе стороны от оси газопровода.

| Тип газопровода | Давление газа в газопроводе | Охранная зона |
| --- | --- | --- |
| Высокого давления I категории | 0,6 МПа – 1,2 МПа | 10 м |
| Высокого давления II категории | 0,3 МПа – 0,6 МПа | 7 м |
| Среднего давления | 5 кПа – 0,3 МПа | 4 м |
| Низкого давления | до 5кПа (до 500 мм.в.ст.) | 2 м |

В соответствии со СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы расстояния от ГРС  газопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода:

- жилые здания 1—2-этажные; кладбища; сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота; полевые станы – 75 м;

- автомобильные дороги III-п, IV, IV-п и V категорий – 50 м

Отдельно стоящие ГРП в поселениях располагаются от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) на расстояниях не менее  указанных в таблице.

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ, м |
| --- | --- |
|  | до зданий, и сооружений за исключением сетей инженерно- технического обеспечения | до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (обочины) | до воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 включ. | 10 | 5 | Не менее 1,5 высоты опоры |
| Св. 0,6 | 15 | 8 |  |

Охранные зоны линий и сооружений связи

В соответствии со ст.4 Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» от 9 июня 1995 г. №578 на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

На трассах кабельных линий связи вне городской черты устанавливаются информационные знаки, являющиеся ориентирами. Количество, тип и места установки информационных знаков определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими линии связи, по существующим нормативам и правилам либо нормативам и правилам, установленным для сетей связи общего пользования Российской Федерации.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

## 3.Территории освоения месторождений полезных ископаемых

# Горный отвод для разработки месторождений полезных ископаемых

Использование территорий в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395–1,  согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*),  Распоряжением  МПР    РФ N 50-р, «Инструкция по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых» (утв. Госгортехнадзором РФ, МПР РФ 31 декабря 1997 г., 7 февраля 1998 г. №№ 58, 56).

Сырьевая база района представлена полевошпатовым сырьём, строительными материалами и подземными водами.

Список месторождений и перспективных площадей Исправненского сельского поселения  Зеленчукского района приведен в таблице 3.1.

Таблица №3.1.

| Название месторождений (перспективных площадей) | Вид сырья | Размерность месторождений | Сведения об освоении |
| --- | --- | --- | --- |
| Балка Тёмная | Гипс | среднее | резервное |
| Зеленчукский участок | Гипс | крупное | резервное |
| Исправненское | Гипс | мелкое | эксплуатируется |
| Нелебова балка | Гипс | крупное | резервное |
| Исправненскоее | Известняк на известь | среднее | резервное |
| Крейда | Мел | проявление | резервное |
| Исправненское | Кирпичные глины | мелкое | прогнозное |

При перспективных разработках санитарно-защитная зона карьера  по добыче гипса, глины  – 100 м.

## 4. Зоны объектов культурного наследия

В соответствии с ФЗ РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории сельского поселения объектами культурного наследия.

Территория Карачаево-Черкесии всегда была перекрёстком культур, путей сообщений, караванных троп и иных коммуникаций общения между народами.

Археологические исследования, проводившиеся на территории нынешней Карачаево-Черкесии, показали, что верховья Кубани осваивались человеком много тысячелетий тому назад.

Таким образом, территория Карачаево-Черкесии и, в том числе Исправненскогорайона, насыщена объектами культурного наследия. К сожалению, на сегодняшний день нет выполненных в достаточном объёме работ по выявлению, постановке на учёт, определению границ территорий объектов культурного наследия, а также подготовке проектов охранных зон указанных объектом. Материалы, переданные Управлением Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, констатируют факт неполноценности сведений об объектах культурного наследия на территории Республики. При этом указывается на высокую плотность объектов археологического наследия на территории Республики (при пообъектном подсчёте их количество достигает 20 тысяч, плюс, по мнению учёных-археологов Феницина и Алексеевой, невыявленными остаются ещё не менее 10 тысяч объектов.

Отсюда следует, что при проведении земляных работ в период строительства высока вероятность обнаружения археологических объектов. При этом Управление отмечает, что до начала строительства на выделенных для этого земельных участках должна быть проведена историко-культурная экспертиза и выработаны мероприятия по сохранению или спасению объектов культурного наследия на стадии согласования строительства.

В соответствии со ст. ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

На территории Исправненского сельского поселения имеются памятники федерального, республиканского и местного значения.

На территории Исправненского сельского поселения зарегистрированы объекты культурного наследия Федерального значения. Характеристика объектов приведена в таблице 4.1

Памятники федерального значения

Таблица 4.1.

| №№ п/п | Наименование памятника | Местоположение | Датировка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс памятников: могильник «Белая круча-1» могильник «Белая круча-2» могильник «Статуи на Шпиле» | 7 км севернее станицы Исправной, на левом берегу реки Большой Зеленчук | VI-IIвв. до н.э. VIII-Xвв. X-XIIвв. |

На территории Исправненского сельского поселения зарегистрированы объекты культурного наследия Регионального значения. Характеристика объектов приведена в таблице 4.2

Памятники регионального значения

Таблица 4.2.

| №№ п/п | Наименование памятника | Местоположение | Датировка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганный могильник | х.Новоисправненский | XIV-XVIвв. |
| 2 | Сторожевая башня | х.Новоисправненский, на восток под Кольцевой балкой | XIII-XIVвв. |

На территории Исправненского сельского поселения зарегистрированы объекты культурного наследия местного (муниципального) значения. Характеристика объектов приведена в таблице 4.3.

Перечень объектов культурного наследия муниципального значения на территории Исправненского сельского поселения.

Таблица 4.3

| №№ п/п | Наименование памятника | Местоположение | Датировка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обелиск воинам-землякам и жителям станицы, погибшим в годы Гражданской войны | ст.Исправная, парк культуры и отдыха | Дата не установлена |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Гражданской войны | ст.Исправная, парк культуры и отдыха | Дата не установлена |
|  | Братская могила воинов, погибших в годы Гражданской войны | х.Новоисправненский | Дата не установлена |
|  | Братская могила воинов, погибших в годы Гражданской войны | х.Фроловский | Дата не установлена |

## 5. Зоны особо охраняемых природных территорий - памятники природы регионального значения.

- В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 5 мая 1982 года №270 «О порядке отнесения природных объектов к государственным памятникам природы» и по решениям Утвержден список памятников природы, отнесенных к памятникам природы регионального значения.

На территории Исправненского сельского поселения зарегистрированы памятники природы республиканского значения.

К памятникам природы Республиканского значения на территории Исправненского сельского поселения относится водопад Роща тиса ягодного и Каменный гриб.

Характеристика памятников природы Республиканского значения приведена в таблице 5.1.

Список особо охраняемых природных территорий Исправненского сельского поселения Зеленчукского района

(по материалам, предоставленным Управлением охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР)

Таблица 5.1.

| Наименование | Площадь, га | Местоположение | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники природы ботанические |
| Роща тиса ягодного |  | Исправненское лесничество ур. Клевцого | Решение Исполком Областного Совета Народных депутатов КЧАО №708, 1978г |
| Памятники природы геологические |
| Каменный Гриб |  | В долине р. Б. Зеленчук, недалеко от ст. Исправной | Решение Исполком Областного Совета Народных депутатов КЧАО №708, 1978г |

# 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел подготовлен на основании данных Схемы территориального планирования Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской республики, паспорта безопасности Зеленчукского муниципального района, разработанный отделом ГО ЧС Зеленчукского района, материалов Схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики.

Территория Зеленчукского района подвержена риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что обусловлено природными условиями местности, а также расположением на территории опасных техногенных объектов.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологические явление: событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории поселения к опасным геологическим явлениям и процессам относятся:

•	землетрясения;

•	переработка берегов;

•	обвалы;

•	карсты

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясения | Сейсмический | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел |
|  | Физичесикй | Электромагнитное поле |
| Обвал | Динамический Гравитационный | Сотрясение земной поверхности Смещение (движение) горных пород. Динамическое, механическое давление смещенных масс Удар |
| Карст (карстово- суффозионный процесс) | Химический | Растворение горных пород |
|  | Гидродинамический | Разрушение структуры пород |
|  |  | Перемещение (вымывание) частиц породы |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород Деформация земной поверхности |
| Переработка берегов | Гидродинамический Гравитационный | Удар волны Размывание, разрушение грунтов Перенос (переотложение) частиц грунта Смещение (обрушение) пород в береговой части |

Землетрясения – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

На территории сельского поселения  Исправненское балл сейсмичности – 8 по шкале Рихтера.

Рис. 6.1. Сейсмичность территории Карачаево-Черкесской Республики

Здания и типовые сооружения на территории сельского поселения разделяются на две группы:

- без антисейсмических мероприятий;

- с антисейсмическими мероприятиями.

Обвал - это отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин, происходящие главным образом за счет ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод.

Обвальные процессы наблюдаются вдоль берегов реки Большой Зеленчук и временных водотоков.

Просадка лессовых пород - Уплотнение и деформирование при увлажнении (замачивании) лессов с образованием просадочных деформаций (провалов, трещин проседания, воронок). В состоянии природной влажности и ненарушенной структуры лессовые грунты являются достаточно устойчивым основанием зданий и сооружений. Потенциальную опасность при просадке грунтов представляют возможные неравномерные осадки грунта, приводящие к деформациям сооружений.

На территории сельского поселения просадочные и просадочно-суффозионные процессы приурочены к лессовидным породам.

Оползни - это скользящие смещения масс горных пород вниз по склону, возникающие из-за нарушения равновесия, вызываемого различными причинами (подмывом пород водой, ослаблением их прочности вследствие выветривания или переувлажнения осадками и подземными водами, систематическими толчками, неразумной хозяйственной деятельностью человека и др.). Оползни могут быть на всех склонах с крутизной 20° и более и в любое время года. Они различаются не только скоростью смещения пород (медленные, средние и быстрые), но и своими масштабами. На территории сельского поселения в зону оползневых процессов попадают участки автомобильных дорог.

Карст – геологическое явление (процесс), связанное с повышенной растворимостью горных пород (преимущественно карбонатных, сульфатных, галогенных) в условиях активной циркуляции подземных вод, выраженное процессами химического и механического преобразований пород с образованием подземных полостей, поверхностных воронок, провалов, оседании (карстовых деформаций).

Переработка берегов – геологическое явление, связанное с размывом и разрушением горных пород в береговой зоне рек, озер, водохранилищ (береговая эрозия) под влиянием волноприбойной деятельности, колебания уровня воды и других факторов, формирующих береговую линию. На территории сельского поселения эти процессы развиты по берегам р. Большой Зеленчук.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории сельского поселения Исправненское  к опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся:

- подтопления, затопления;

- наводнение, половодье, паводок;

- сель;

- русловая эрозия

-  подъем уровня грунтовых вод

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в таблице 6.2.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения

Таблица 6.2

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Подтопление | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический | Повышение уровня грунтовых вод. Гидродинамическое давление потока грунтовых вод Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды Деформация речного русла |
| Сель | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  | Гравитационный | Удар Механическое давление селевой массы |
|  | Аэродинамический | Ударная волна |
| Наводнение, половодье, паводок | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |

Подтопление – это повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Подтопление территории осуществляется грунтовыми водами, первым от поверхности водоносным горизонтом. Глубина их залегания определяется климатическими условиями региона, особенностями геологического строения, геоморфологическими условиями, степенью дренированности территории и другими факторами.

Основной источник питания грунтовых вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании грунтовых вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов. В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины заложения коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Паводки. Паводки возможны в случае резкого повышения уровня воды в реках при интенсивном таянии ледников и обильном выпадении осадков в весенний и летний период.

В отличие от половодья паводки характеризуются интенсивным сравнительно кратковременным увеличением расходов и уровней воды. Естественными причинами возникновения их являются: выпадение затяжных дождей и ливней, интенсивное снеготаяние во время оттепелей, заторы и зажоры льда. Значительное количество дождей, ливней, неравномерность их распределения по территории, различная интенсивность и продолжительность, неоднородность речных бассейнов, их рельефа, почвенного и растительного покрова способствуют формированию различных по объему, форме и продолжительности дождевых паводков, наибольшее количество которых приходится на июнь-июль, а самые значительные отмечаются в июне-августе. Нередко паводки проходят один за другим, пиками и волнами и соответствуют количеству ливней и обложных дождей: минимум приходится на реки высокогорной области, максимум - на реки предгорий.

Поскольку интенсивность выпадения дождей значительно выше интенсивности снеготаяния, то приращение расходов воды при дождевых паводках происходит гораздо резче, чем в период половодья. Подъем паводочной волны длится от нескольких часов на малых реках до 5 суток на средних и больших.

Минимальная продолжительность дождевых паводков составляет несколько часов, наблюдается на малых реках при выпадении кратковременных, но обильных осадков. На средних и больших реках паводки продолжаются от 2 до 13 суток, а при обложных дождях могут растягиваться почти на месяц.

Причиной паводков могут послужить фены, вызывающие резкое повышение температуры воздуха и интенсивное таяние снега. В 75% случаев такие паводки наблюдаются зимой, в феврале и декабре. Выпадающие за фенами осадки усиливают их эффект, формируя значительные подъемы уровней воды на малых реках.

Возникновению зимних паводков способствует образование зажоров и заторов льда. Зажоры, как правило, возникают во время похолоданий, следующих за оттепелями. При этом, если температура воды понижается хотя бы на сотую долю градуса ниже нуля, в руслах рек возникает внутриводный и донный лед, который, всплывая на поверхность, образует рыхлые скопления шуги. Продвигаясь вниз по течению, шуговые массы задерживаются в местах, характеризующихся повышенной извилистостью, наличием островов и крупных побочней.

Наводнение – это значительные затопления местности в результате подъема уровня воды в реке, озере, водохранилище, вызываемого различными причинами (весеннее снеготаяние, выпадение обильных ливневых и дождевых осадков, заторы льда на реках, прорыв плотин, завальных озер и ограждающих дамб, ветровой нагон воды и т. п.). Наводнения возникают, как правило, вследствие обильных осадков. Различаются речные и морские наводнения. Речное наводнение – разлития реки, происходящие периодически (в результате таяния снега весной или долгих ливней).

Наводнения могут сопровождаться пожарами вследствие обрывов и короткого замыкания электрокабелей и проводов, а также разрывами водопроводных и канализационных труб, электрических, телевизионных и телеграфных кабелей, находящихся в земле, из-за последующей неравномерной осадки грунта.

Основной естественной причиной наводнений является формирование значительных дождевых паводков на фоне высокого летнего половодья. По высоте подъема уровня воды в реках, размерам, площади затопления и величине наносимого ущерба наводнения условно можно разделить на 4 категории: низкие, высокие, выдающиеся и катастрофические, повторяющиеся соответственно 1 раз в 5-20, 21-50, 51-100, 101 и более лет.

Частота наводнений зависит от частоты выпадения осадков в виде интенсивных и продолжительных дождей. Высота подъема уровня воды в реках определяется размерами половодий и паводков, пропускной способностью русел рек. Величина же ущерба в значительной мере зависит от степени заселенности и застройки речных долин и пойм, наличия и состояния защитных гидротехнических сооружений. Поэтому наводнения представляют собой не только природное явление, но и явление социального характера

Низкие наводнения охватывают малые территории в бассейнах отдельных рек, наносят незначительный материальный ущерб, практически не нарушая ритм жизни и производственной деятельности населения, поскольку уровни воды не превышают 160 см по отношению к предпаводочным.

Высокие наводнения охватывают сравнительно большие участки отдельных речных долин, подчас существенно нарушая хозяйственную деятельность и жизненный уклад населения и нанося серьезный материальный и моральный ущерб.

Сель – паводок с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород (от 10-15 до 75% объема потока), возникающий в бассейнах небольших горных рек и сухих логов и вызванный, как правило, ливневыми осадками, реже интенсивным таянием снегов, а также прорывом моренных и завальных озер, обвалом, оползнем, землетрясением. Опасность селей не только в их разрушающей силе, но и во внезапности их появления.

Опасные метеорологические явления

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории сельского поселения к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

•	сильный ветер;

•	сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, град);

•	туман;

•	заморозок;

•	гроза.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в таблице 6.3.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения

Таблица 6.3

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Ветровая нагрузка Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера, что может легко вызвать паводок в реке, наводнение или сель. Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии.

Вследствие того, что характерные для бурь скорости ветра значительно меньше, чем у ураганов, приводят к гораздо меньшим разрушительным последствиям. Однако и в этом случае возможен значительный ущерб сельскому хозяйству, транспорту и другим отраслям, а также гибель людей.

Сильные осадки, продолжительный дождь, ливень, могут вызвать паводки рек.

Грозы и град являются одним из наиболее опасных явлений природы. В годовом цикле число дней с грозой увеличивается от весны к лету и уменьшается к осени.

Длительные ливневые дожди могут привести к нарушению работы систем канализации, затоплению подвальных помещений.

Грозовые разряды, вторичные проявления молнии могут явиться источниками инициирования пожаров на территории населённого пункта, отказам систем электроснабжения.

Град – вид атмосферных осадков, состоящих из сферических частиц или кусочков льда размером от 5 до 55 мм, иногда и больше (встречаются градины размером 130 мм и массой около 1 кг). Градины состоят из прозрачного льда или из ряда слоев прозрачного льда толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. Зародыши градин образуются в переохлажденном облаке за счёт случайного замерзания отдельных капель. В дальнейшем, такие зародыши могут вырасти до значительных размеров, благодаря намерзанию сталкивающихся с ними переохлажденных капель. Крупные градины могут появиться только при наличии в облаках сильных восходящих потоков.

Выпадение града связано, как правило:

	с прохождением областей пониженного давления;

	резкой неустойчивостью воздушных масс;

	местными топографическими особенностями;

	в предгорных и горных районах град выпадает чаще, чем в равнинных;

	крупные водоемы оказывают существенное влияние на уменьшение числа дней с градом.

Чаще всего град выпадает при сильных грозах, в тёплое время года (температура у земной поверхности обычно выше 20°С) на узкой, шириной несколько километров (иногда около 10 км), а длинной - десятки, а иногда и сотни километров – полосе. Слой выпавшего града составляет обычно несколько см, иногда десятки см, продолжительность выпадения от нескольких минут до получаса, чаще всего 5-10 минут. В 1 минуту на 1 м2 падает 500-1 000 градин, их плотность 0,5-0,9 г/см2, скорость падения – десятки м/сек.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5оС и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10оС при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах.

Сильные снегопады. В зимний период следует ожидать обильных снегопадов, сопровождаемых сильными ветрами и снежными заносами. Вследствие сильного гололеда может быть нарушены воздушные линии электропередач и телефонной связи. Данные метеорологические явления могут вызывать нарушение движения на автодорогах, прекращение связи с городами, сельскими районами, отдаленными населенными пунктами, животноводческими стоянками, длительные перебои с доставкой к ним продуктов питания, воды, кормов. Наиболее опасный период январь-февраль.

Природные пожары

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

ЧС техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

На территории сельского поселения Исправненское потенциально опасные объекты, пожаровзывоопасные,  радиационные и химически опасные объекты отсутствуют.

На территории сельского поселения возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

на промышленных объектах;

на транспорте;

на системах жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

На промышленных объектах

К наиболее частым и типичным авариям на предприятиях, классифицируемым как техногенные ЧС, относятся пожары, взрывы ёмкостей с горючими газами или жидкостями, разрушение и взрывы технологического оборудования, обрушение строительных конструкций, прорывы трубопроводов с газом, нефтью, ХОВ и другими продуктами, разрушение гидротехнических сооружений.

Одним из основных способов защиты является своевременный и быстрый вывоз или вывод людей из опасной зоны, т.е. эвакуация. Вид эвакуации определяется видом, характером и условиями ЧС.

Исходя из прогнозируемой возможности возникновения аварий, катастрофы или стихийного бедствия,  которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, принести ущерб здоровью людей, нарушить условия их жизнедеятельности, намечаются следующие мероприятия и временные параметры по эвакуации:

- определяется вид эвакуации (планомерная или экстренная);

- производится расчёт рабочих и служащих, необходимых для проведения эвакуации;

- устанавливаются мероприятия по безаварийной остановке производства;

- намечаются схемы движения эвакуируемых из зоны ЧС к пунктам временного размещения и др.

- вопросы эвакуации для изучения включаются в тематику занятий с рабочими и служащими в системе ГО.

На территории Исправненского сельского поселения крупных  промышленных предприятий нет.

На транспорте

Территорию поселения пересекают региональные дороги: Черкесск-Исправная-Сторожевая, Новоисправненская-Черкесск-Сторожевая, Исправная- Башкирка- Кува, Передовая-Исправная, по которым перевозят, в том числе, и опасные грузы. Наибольшую угрозу для функционирования поселения представляют объекты, на которых в процессе эксплуатации обращаются и перевозятся отравляющие химические вещества (ОХВ), характеризующиеся токсикологическим воздействием, и взрывопожароопасные вещества, создающие возможность возникновения при авариях поражающих факторов теплового излучения и избыточной волны давления.

Автомобильные дороги являются источником возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории станицы Исправная, хутора Ново-Исправненский, хутора Фроловский.

На системах жилищно-коммунального хозяйства

Объекты ЖКХ на территории станицы Исправная, хутора Ново-Исправненский, хутора Фроловский представлены водопроводными сетями и объектами, электросетями и подстанциями, газовыми сетями и распределительными пунктами. Объекты жилищно-коммунального хозяйства характеризуются высокой степенью износа сетей и оборудования. Можно прогнозировать увеличение аварий на системах водопроводно-канализационного хозяйства.

Котельные можно считать потенциально опасными объектами, так как возможен взрыв природного газа, который является топливом, возможен гидравлический удар. В случае разрыва газоподводящих труб может произойти накопление газа внутри котельной, что повлечет взрыв.

Исходя из частоты возникновения аварий на объектах ЖКХ, следует, что в населенных пунктах сохраняется незначительная вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и системах центрального отопления.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с инфекционной заболеваемостью людей, сельскохозяйственных животных, ЧС, связанных с лесными и сельскохозяйственными вредителями, на территории Исправненского сельского поселения минимальный.

Пожарная безопасность.

Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций

На территории Исправненского  сельского поселения пожарную опасность представляет как горение населенных пунктов, так и горение лесов и травяного покрова.

Растительность представлена деревьями, кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами.

В станице Исправная, хуторе Ново-Исправненский, хуторе Фроловский отсутствует пожарное депо.

Пожаротушение осуществляется при помощи сил и средств пожарной части № 8, расположенной в станице Зеленчукская по  адресу: ул.Гагарина, 63.

Пожарная часть №8  ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской республике относится к V типу по НПБ. Пожарная часть имеет 3 единицы спецтехники.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

- дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут;

- при расчетах времени в пути пожарного подразделения берется скорость движения автомобиля равная 45 км/ч. Время прибытия первого подразделения в населенные пункты, расположенные на расстоянии более 15 км будет больше 20 мин. Для таких населенных пунктов следует рассмотреть возможность строительства пожарной части.

Также рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.1998 N 537-XXII (ред. от 06.12.2007) «О пожарной безопасности в Карачаево-Черкесской Республике» (принят Народным Собранием  (Парламентом) КЧР 10.12.1998) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

Оповещение в случае чрезвычайной ситуации

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

Система оповещения станицы Исправная, хутора Ново-Исправненский, хутора Фроловский входит в общую систему оповещения Зеленчукского  района. Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных  звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории района, должны  отвечать требованиям совместного приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

# III. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Целевые программы

На территории Зеленчукского сельского поселения, входящего в состав Исправненского муниципального района, реализуется «Программа экономического и социального развития Зеленчукского муниципального района на период до 2015 года».

Основание для разработки Программы - Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 17.12.2007 № 472 «О программах экономического и социального развития муниципальных образований Карачаево-Черкесской республики.

Основная цель программы: Повышение качества жизни населения Зеленчукского муниципального района, в том числе рост денежных доходов в 3 раза, а также создание благоприятной социальной среды для формирования гражданского общества.

Основные задачи программы.

В экономической сфере:

- в сельскохозяйственном производстве сделать упор на поддержку личных подсобных хозяйств и развитие животноводства в фермерских хозяйствах и акционерных обществах;

- увеличение объемов и расширение ассортимента перерабатываемой сельхозпродукции (мясо, молоко, зерно и овощи);

- обеспечить поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе ориентированного на развитие туризма, перерабатывающих отраслей, сферы услуг;

- повысить качество курортных услуг за счет привлечения инвестиций.

В социальной сфере:

- обеспечить доступность для населения социальных услуг вне зависимости от уровня доходов и территории проживания на основе формирования оптимальной сети учреждений социальной сферы;

- повысить образовательный уровень взрослого населения за счет совершенствования системы вечернего образования;

- повысить качество школьного обучения за счет внедрения новых технологий и индивидуализации процесса;

- способствовать ускоренному интегрированию в информационное сообщество посредством создания районной информационной сети;

- формировать собственный кадровый потенциал, обеспечить возврат обученных специалистов в район;

- укрепить состояние здоровья населения района за счет оптимизации сети лечебных учреждений и совершенствования работы института врачей общей практики;

- сохранить и эффективно использовать культурное достояние района на основе реструктуризации сети учреждений, развитие музейного дела и традиционных досуговых мероприятий;

- обеспечить адресную поддержку социально незащищенных групп населения;

- повысить качество жилищно-коммунальных услуг за счет создания конкурентной среды в сфере ЖКХ.

Перечень основных мероприятий Программы:

- Развитие промышленности, появление новых производств.

- Эффективное использование сырьевых и природных ресурсов.

- Повышение эффективности агропромышленного производства.

- Развитие личных подсобных хозяйств населения.

- Развитие транспортного комплекса и дорожной инфраструктуры.

- Развитие малого и среднего предпринимательства.

- Ремонт и реконструкция сетей тепло- и водоснабжения, котельных, строительство очистных сооружений.

- Реструктуризация сети учреждений социальной сферы.

- Определение экспериментальных площадок по внедрению инновационных технологий в социальной сфере.

- Лицензирование учреждений социальной сферы.

- Привлечение инвестиций в экономику Зеленчукского муниципального района.

Основные результаты реализации Программы:

- Рост собственной доходной базы бюджета в 1,4 раза.

- Рост объема производства, работ и услуг в 1,46 раза в сопоставимых ценах.

- Рост объемов инвестиций в основной капитал в 1,6 раза.

- Создание 1027 новых рабочих мест.

- Увеличение реальных денежных доходов населения в 1,8 раза.

- Увеличение объема строительно-монтажных работ и ввода жилья в 2 раза.

- Насыщение муниципального рынка сельхозпродукции своими товарами на 30%.

# IV. Сведения о документах территориального планирования вышестоящего уровня

- Градостроительная ситуация в Исправненском сельском поселении сложилась в результате реализации ранее разработанной проектно-градостроительной документации.

Необходимость подготовки генерального плана поселения вызвано тем, что на данную территорию в таком объеме и отвечающие требованиям современного законодательства документы территориального планирования не разрабатывались.

# V. комплексный анализ современного состояния территории и перспектив её развития на основе программ социально-экономического развития поселения, с учётом документов территориального планирования Российской Федерации, субъекта федерации и муниципального района

Комплексный анализ проводится с целью определения градостроительной ценности территории района. В своем составе комплексный анализ содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния.

При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – территории заповедных зон и особо охраняемых природных территорий; территории объектов культурного наследия; зон залегания природных ископаемых; санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с действующим законодательством РФ

# VI. Анализ возможных направлений развития территории поселения и прогнозируемых ограничений их использования

# 1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития

## 1.1. Экономическая база

1.1.1. Современное состояние экономической базы Исправненского сельского поселения Зеленчукского района

Экономическая база Исправненского сельского поселения развита слабо. Промышленные объекты представлены Шубно-меховым комбинатом. Характеристика   предприятия приведена в таблице 1.1.1.1

Таблица 1.1.1.1

| Наименование предприятия | Вид собственности | Виды производимой продукции | Размер земельного участка | Количество работающих человек | Физическое состояние объекта | Размер санитарно- защитной зоны | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Шубно- меховой комбинат Зеленчук» | Частная | Выделка, крашение шкур | 1,253 га | 15 | Удовлетвори- тельное | 1,5 га | ст.Исправная, ул. Пионерская, 11 «а» |

На территории Исправненского сельского поселения действуют следующие сельскохозяйственные предприятия:

| Сельхозорганизации | Общая площадь, тыс. га | Сельхозугодия, тыс. га | В т.ч. пашня, тыс. га | Освоен-ность/ распаханность, % | Посевная площадь, тыс. га | Поголовье скота, голов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | крупный рогатый скот/в т.ч. коровы | овцы | свиньи |
| СПК «Исправная» (х.Ново-Исправный) восстановление МТФ №3 | 13,9 | 11,9 | 3,1 | 85,6/26 | 1,2 |  |  |  |
| ООО СП « Никас» (ст.Исправная) |  |  |  |  |  | ,2-0,74/ 0,1-0.17 | 0,6-0,8 |  |
| ООО Агур (ст.Исправная) (племрепродуктор - овцы) |  |  |  |  |  |  | 4,5-8,14 |  |

На территории Исправненского сельского поселения работают 4 фермерских хозяйства.

Основу селькохозяйственного сектора составляют личные хозяйства граждан. Всего у населения содержится 15292 единиц скота и птиц, в том числе:

| КРС | - | 589 |
| --- | --- | --- |
| овец и коз | - | 487 |
| птицы | - | 13567 |
| свиней | - | 649 |

1.1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Исправненского сельского поселения

Промышленность.

Программой «Экономического и социального развития Зеленчукского муниципального района на период до 2015 года», а также Основными положениями территориального планирования (СТП Зеленчукского района КЧР) на территории Исправненского сельского поселения  предполагается реализация следующих мероприятий.

- В промышленности:

| №№п/п | Мероприятие | Местоположение | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация предприятия по розливу воды | Ст. Исправненская | К 2030 году |
| 2 | Организация по переработке фруктов и ягод (производство соков, вина) | Ст. Исправненская | К 2030 году |
| 3 | Строительство цеха по переработке древесины | Ст. Исправненская | К 2030году |
| 4 | Строительство завода по производству гипса | Ст. Исправненская | К 2030 году |
| 5 | Строительство завода по производству мела | Ст. Исправненская | К 2030 году |
| 6 | Строительство цементного завода | Ст. Исправненская | К 2030 году |
| 7 | Размещение швейного цеха | Ст. Исправненская | К 2030 году |

В Схеме территориального планирования Зеленчукского района КЧР предусмотрен инвестиционный проект по созданию кластера по производству строительных материалов в ст.Исправной. Проект предложен Управлением по недропользованию по Карачаево-Черкесской республике. Проект имеет не только районное, но и республиканское значение.

Основной производственной единицей этого кластера должен стать мощный цементный завод. Севернее ст.Исправной имеется Исправненский участок известняков, прогнозные ресурсы которого, в сочетании с ресурсами вскрышных четвертичных глин, позволяют создать сырьевую базу для цементного завода любой производительности.

Кяфаро-Богословское месторождение каменного угля может послужить источником основного топлива для цементного завода.

Кроме этого, в качестве сырья для производства широкого спектра строительных материалов можно использовать расположенные неподалеку месторождение гипса «Нелебова Балка», Красногорское месторождение огнеупорных (тугоплавких) глин, Кишкитское месторождение кварц-полевошпатового сырья (фарфорового камня), Каракентский участок базальтов для производства минерального волокна, Исправненский участок красноцветных кирпичных глин, целый ряд проявлений облицовочного и  цветного декоративного камня.

Расположенный вблизи ст.Сторожевой массив мягколиственного леса (ольха, осина, береза) размером 25х17км может послужить сырьевой базой для небольшой целлюлозно-картонной фабрики по производству упаковки для строительных материалов: крафт-бумаги, гофрокартона, картонной основы для гипсокартона. Массив расположен в межгорной впадине в условиях мягкого низкогорного рельефа и практически со всех сторон окружен дорогами с твердым покрытием, что существенно упрощает заготовку и подвоз древесины.

Перечень продукции, которую может производить кластер «Исправная», приведен в таблице.

Возможная продукция кластера

по производству строительных материалов «ИСПРАВНАЯ»

Таблица №3

| №№ п/п | Сырье | Продукция первого передела | Продукция второго передела |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Глина, известняк Исправненского участка | цемент | сухие строительные смеси |
|  | Уголь Толстобугорского и Кяфаро-Богословского месторождений | основное топливо для производства цемента |  |
|  | Гипс месторождений Куберляновское и Нелебова балка | гипс строительный | сухие строительные смеси, шпатлевки, гипсокартон |
|  | Известняк Исправненского участка | известь строительная | микрокальцит химически осажденный (наполнитель для красок, бумаги, пластмасс, резины) |
|  | Базальт Каракентского участка | минеральное волокно | утеплительные и звукоизолирующие маты, сэндвич-панели |
|  | Огнеупорная глина Красногорского месторождения | шамотный кирпич |  |
|  | Каолиновая глина Красногорского месторождения и полевошпатовое сырье (фарфоровый камень) Кишкитского месторождения | облицовочная плитка, санфаянс, сувенирный фарфор |  |
|  | Красноцветная глина титонского яруса Исправненского участка | элитный керамический кирпич |  |
|  | Известняк Исправненского участка и другие цветные камни | цветной гиперпрессованный лицевой кирпич |  |
|  | Природные цветные камни участков, расположенных в горной части республики (12-15 разновидностей) | блочный камень | облицовочные изделия |
|  |  | декоративный щебень и «дикий» камень | смеси для мозаичных полов, мульчирования клумб, отсыпки дорожек, кортов, декоративные штукатурки |
|  | Легкодоступный мягколиственного леса (ольха, осина, береза) на участке Сторожевая-Преградная | технологическая щепа, неотбеленная целлюлоза | Упаковка для строительных материалов (крафт-бумага, гофрокартон), основа для гипсокартона |

В том случае, если не будет реализован проект по созданию кластера строительных материалов, на территории района могут быть осуществлены другие, более мелкие проекты по созданию предприятий по производству строительных материалов.

В районе ст.Исправной, южнее которой проходит полоса титонских отложений, содержащая ряд месторождений гипса (Исправненское, Зеленчукское, Темная Балка, Нелибова Балка), возможно создание завода по производству элитного керамического кирпича. Для этого потребуется проведение геологического изучения участка титонских глин, включающее проведение технологических испытаний.

Геологическое изучение Речепстинского участка известнякового конгломерата и создание на его базе предприятия по добыче и переработке облицовочного камня.

- В сельском хозяйстве:

Перспективы развития сельского хозяйства определены исходя из экономических и природных условий, ресурсного потенциала района, на основании анализа динамики современного состояния, достижений сельскохозяйственной науки. В работе учтены республиканские и районные целевые программы по развитию АПК, Национальный проект – «Развития АПК», предложения по инвестиционным проектам Вяземского муниципального района на период до 2020г.

Основная цель отрасли - восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, рост производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопасность (района) республики, уменьшение продовольственной зависимости от других регионов.

На перспективу необходимо выполнить следующие задачи:

- обеспечение местных потребностей населения района продуктами питания местного производства;

- повышение роли района на региональном рынке овощей, картофеля, зерна, молока, мяса и продукции их переработки;

- производство экологически чистой продукции;

- стимулирование рационального использования земель;

- переход к инновационному типу развития в отрасли (технологии, система земледелия и животноводства, все научные достижения в отрасли, техника, оборудование и пр.).

Также необходимо достижение намеченных показателей основных направлений национального проекта «Развитие АПК» (ускоренное развитие животноводства, устойчивое развитие сельских территорий, стимулирование развития малых форм хозяйствования, создание сети снабженческо-сбытовых кооперативов).

Реализация национального проекта и целевых программ направлена на исправление негативной ситуации, сложившейся в АПК.

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства может быть достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов, и пр. При «неблагоприятных» условиях развития (дальнейший упадок сельхозпредприятий, инвестиций нет, законодательной базы нет, существующие законы и постановления «не работают», хозяйства экономически несостоятельны и пр.) обеспечение населения продуктами питания будет происходить только за счет личных подсобных хозяйств (приусадебные земли, сады, огороды) и небольшого количества крепких фермерских хозяйств; доля ввозимых продуктов увеличится.

Основными положениями территориального планирования (СТП Зеленчукского района КЧР) на территории Исправненского сельского поселения  предполагается реализация следующих мероприятий.

| №№п/п | Мероприятие | Местоположение | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление МТФ№3 | Ст. Исправненская | К 2018 году |
| 2 | Размещение конефермы | Ст. Исправненская | К 2030 году |
| 3 | Размещение приемного пункта сельхозпродукции | Х. Фроловский | К 2030 году |

# 2. Население

## 2.1. Существующее положение

По данным, предоставленным Администрацией сельского поселения, численность населения Исправненского сельского поселения  в 2011 году составила 5284 человек. Удельный вес населения Исправненского сельского поселения  в общей численности населения Зеленчукского муниципального района составляет 10,4%.

По половым характеристикам население Исправненского сельского поселения распределилось следующим образом:

-женщины 2892 человек (54,7%),

-мужчины 2392 человек (45,3%).

В состав Исправненского сельского поселения входят три населенных пункта: ст. Исправная, х. Ново-Исправненский, х. Фроловский

Численности населения Исправненского сельского поселения в разрезе населенных пунктов приведена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| Наименование сельского поселения | Итого постоянного населения на 01.01.2012 | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | женщины | мужчины |
| Исправненское сельское поселение |  |  |  |
| Ст. Исправная | 4465 | 2428 | 2037 |
| Х. Ново-Исправненский | 519 | 271 | 248 |
| Х. Фроловский | 300 | 193 | 107 |
| ИТОГО | 5284 | 2892 | 2392 |

Возрастная структура населения представлена в таблице 2.1.2

Распределение численности населения по возрастным группам (в %%)

Таблица 2.1.2.

| Наименование | Численность населения в возрасте (%) |
| --- | --- |
|  | 0-16 лет | в трудоспособном | старше трудоспособного |
| Исправненское сельское поселение | 20 | 51 | 29 |
| в том числе |  |  |  |
| Ст. Исправная | 19 | 53 | 28 |
| Х. Ново-Исправненский | 21 | 43 | 36 |
| Х. Фроловский | 25 | 35 | 40 |

Из данных приведенных в таблице видно, что наибольший удельный вес в структуре населения Исправненского сельского поселения имеет группа лиц в трудоспособном возрасте (51%). По отдельным населенным пунктам этот процент колеблется от 35% до 53%.

Динами численности населения Исправненского сельского поселения приведена в таблице 2.1.3 (по материалам, приведенным в СТП Зеленчукского района КЧР)

Показатели динамики численности населения Исправненского сельского поселения.

Таблица 2.1.3

| №№ п/п | Сельские поселения | 2002г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исправненское | 5426 | 5446 | 5356 | 5171 | 5113 | 5013 | 4970 | 5284 |

Показатели изменения численности Исправненского сельского поселения приведены в таблице 2.1.2

Показатели динамики численности населения Исправненского сельского поселения.

Таблица 2.1.2.

| Годы | Общая численность постоянного населения (тыс. чел.) | Изменения по сравнению с годом рассматриваемого предыдущего этапа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Прирост (убыль), чел. | в % |
|  |  | за период | в среднем за год | за период | в среднем за год |
| 2002г | 5426 |  |  |  |  |
| 20011 | 5284 |  |  |  |  |
| За период 2002-2011 годы | -142 | -15,7 | -2,6 | -0,29 |

За период с 2002 по 2011 годы население сельского поселения сократилось на 142 человек или на 2,6%

## 2.2. Базовый прогноз численности населения

Концепция демографического развития Исправненского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала, создавая условия для привлечения, а не оттока населения.

В прогнозе принята гипотеза стабилизационного сценария развития поселения, соответствующие темпы роста населения заложенные в Схеме территориального планирования Зеленчукского района КЧР. Стабилизационный сценарий предполагает улучшение демографической ситуации преимущественно за счет привлечения мигрантов, работающих в основном в рекреационном секторе. Вероятность значительного увеличения естественного прироста в районе сравнительно невелика.

Прогнозируемая численность населения Исправненского сельского поселения, чел.

Таблица 2.2.1

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- |
| Ст. Исправная |  |  |
| 2012-2017 | 45 | 4510 |
| 2018-2030 | 180 | 4690 |
| 2031-2040 | 140 | 4830 |
| Х. Ново-Исправненский |  |  |
| 2012-2017 | 31 | 550 |
| 2018-2030 | 50 | 600 |
| 2031-2040 | 38 | 638 |
| Х. Фроловский |  |  |
| 2012-2017 | - | 300 |
| 2018-2030 | 60 | 360 |
| 2031-2040 | 40 | 400 |
| По Исправненскому сельскому поселению |  |  |
| 2012-2017 | 76 | 5360 |
| 2018-2030 | 290 | 5650 |
| 2031-2040 | 218 | 5868 |

В сравнении с 2011 г. (5284 чел.) численность населения района составит:

•к 2017 г. – 5360 чел., то есть увеличится на 76 чел.,

•к 2030 г. – 5650 чел., то есть увеличится на 366 чел.,

•к 2040 г. – 5868 чел., увеличится на 584 чел.

Всего в перспективе численность населения к 2040 году увеличится на 11%.

# 3. Стратегические направления градостроительного развития Исправненского сельского поселения

## 3.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития

В основу Генерального плана Исправненского сельского поселения положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений..

Градостроительная стратегия направлена на формирование Исправненского сельского поселения как развитого социально-экономического центра Зеленчукского района. Стратегической целью развития Исправненского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Исправненского сельского поселения.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы Исправненскогосельского поселения, границы населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

## 3.2. Земельные ресурсы

- В соответствии с Областным законом КЧР от 7 декабря 2004 г N 43-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Зеленчукского района и наделении их соответствующим статусом» является муниципальным образованием, наделенным статусом муниципального района», Исправненское сельское поселение является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения. Этим же законом установлены границы муниципального образования.

Общая площадь земель Исправненского сельского поселения в административных границах составляет 31466,8  га.

Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом (таблица 3.2.1.)

Распределение земельного фонда Исправненского поселения по категориям земель

Таблица 3.2.1.

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 29845,00 | 94,8 | 29557,10 | 93,9 |
| II | Земли населенных пунктов | 1080,00 | 3,4 | 1338,60 | 4,2 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 241,50 | 0,8 | 270,80 | 0,9 |
| IV | Земли особо охраняемых территорий |  |  |  |  |
| V | Земли лесного фонда | - | - | - | - |
| VI | Земли водного фонда | 300,3 | 1,0 | 300,3 | 1,0 |
| VII | Земли запаса | - |  |  |  |
|  | Всего | 31466,8 | 100 | 31466,8 | 100 |

Существующее фактически распределение земельного фонда  Исправненского сельского поселение по категориям земель (га) изображено на рис. 3.2.1

- Рис.3.2.1  Распределение земельного фонда по категориям, га.

### 3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предоставленные для этих целей».

- В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Исправненского сельского поселения составляет  29845  га. Проектом генерального плана предусматривается ее сокращение до 29557,1 га. Общее сокращение этой категории земель составит 287,9 га. При этом в земли населенных пунктов перейдет 258,6 га, в земли промышленности – 29,3 га.

### 3.2.2. Земли населенных пунктов

- В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

- Схемы существующей и планируемой границ населенных пунктов поселения разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией Исправненского сельского поселения, правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

В состав территории муниципального образования Исправненское сельское поселение  входят три населенных пункта -  : ст. Исправная, х. Ново-Исправненский, х. Фроловский

- Общая площадь земель населенного пункта на территории сельского поселения составляет 1080,0  га. Проектом генерального плана предусматривается увеличение этой категории земель до 1338,6 га за счет земель сельскохозяйственного назначения. Общий прирост составит 258,6 га, при этом территория населенных пунктов увеличится следующим образом:

- - ст. Исправная - на 163,6 га,

- - х. Ново-Исправненский – на 42,4 га,

- -х. Фроловский – на 52,6 га.

### 3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Общая  площадь земель промышленности составляет  на территории Исправненского сельского поселения 241,5 га. Проектом генерального плана предусматривается ее увеличение до 270,8 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

### 3.2.4. Земли особо охраняемых природных территорий

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

Земель особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на территории Исправненского сельского поселения  нет.

### 3.2.5. Земли лесного фонда

Статья 6. Лесного кодекса РФ «Земли, на которых располагаются леса:

1. Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий.

2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

3. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности».

На территории Исправненского сельского поселения земли лесного фонда отсутствуют.

### 3.2.6. Земли водного фонда

Общая площадь земель водного фонда составляет 300,3 га и останется без изменений.

### 3.2.7. Земли запаса

Земель запаса на территории Исправненского сельского поселения нет.

# 4. Современное использование территории населенных пунктов

Станица Исправная.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами.

Общественно-деловой центр представлен:  участковой больницей, детским дошкольным учреждением, тремя школами, домом культуры, двумя библиотеками, магазинами.

Производственные территории  производственных территорий нет.

Рекреационная зона размещена по всей территории села, представлена зелеными насаждениями общественного использования.

Территории сельскохозяйственного использования представлены огородами.

Хутор Ново- Исправненский.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами.

Общественно-деловой центр представлен:  ФАП, школой, домом культуры, библиотекой, магазинами.

Производственные территории  производственных территорий нет.

Рекреационная зона размещена по всей территории села, представлена зелеными насаждениями общественного использования.

Территории сельскохозяйственного использования представлены огородами.

Хутор Фроловский.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами.

Общественно-деловой центр представлен:  ФАП, домом культуры, библиотекой, магазинами.

Производственные территории  производственных территорий нет.

Рекреационная зона размещена по всей территории села, представлена зелеными насаждениями общественного использования.

Территории сельскохозяйственного использования представлены огородами

# 5. Развитие планировочной структуры населенных пунктов. Функциональное зонирование территории

Градостроительная организация населенного пункта характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

## 5.1. Развитие планировочных структур населенных пунктов

## Исправненского сельского поселения.

## 5.1.1. Станица Исправная

Архитектурно-планировочная организация территории ст. Исправная основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой и производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и др.

Важным фактором развития станица Исправная станет проектируемая трасса Ново-Исправненский – Фроловский, которая станет планировочной осью для развития промышленных территорий, а так же новой границей населенного пункта с востока.

Новые жилые территории будут состоять из кварталов застройки усадебного типа. Проектом предусматривается выделение под размещение новой индивидуальной жилой застройки участка, вдоль восточного края села, общей площадью 6,7 га, примыкающего к существующей застройке и состоящего из 4 новых кварталов, разделенных зелеными зонами - скверами. В новых жилых кварталах предусматривается выделение территории под необходимые объекты культурно-бытового обслуживания. Так же, для повышения общего комфорта проживания, дополнительные территории под размещение объектов культурно-бытового обслуживания предлагается изыскать в кварталах низкоплотной сложившейся застройки.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий - коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Каждый такой жилой дом расположен на отдельном участке земли площадью 10-15 соток, для ведения подсобного хозяйства. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Проектом предусматривается значительное развитие производственных территорий, что включает в себя освоение новых земель на востоке населенного пункта, часть в новых границах, часть за ее пределами. Композиционно, участки промышленных объектов сгруппированы двумя объемами. Первая (малая) группа вытянута вдоль проектируемой трассы Ново-Исправненский – Фроловский, в районе существующих объектов: производственная база и молочно-товарная ферма. Вторая (большая) группа, сосредоточена на той же автодороге, в районе нового въезда в населенный пункт, напротив балки Сухой Ерик. Часть объектов этой группы, имеющих животноводческий профиль, расположены вдоль въезда в населенный пункт. А территории промышленных объектов имеющих профиль связанный с производством строительных материалов, расположены за дорогой Ново-Исправненский – Фроловский и не входят в границы населенного пункта.

Схема перспективного развития ст. Исправная

## 5.1.2. Хутор Ново-Исправненский

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой и производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и др.

Новые жилые территории планируются незначительными по площади, и будут состоять из кварталов застройки усадебного типа. Проектом предусматривается выделение под размещение новой индивидуальной жилой застройки участка, вдоль восточного края хутора, общей площадью 4,9 га, примыкающего к существующей застройке и состоящего из 1 нового квартала. В центральной части жилого квартала предусматяривается выделение территории под спортивную школу и зеленую зону с детскими площадками. Так же, для повышения общего комфорта проживания, дополнительные территории под размещение объектов культурно-бытового обслуживания предлагается изыскать в кварталах низкоплотной сложившейся застройки.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий - коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Каждый такой жилой дом расположен на отдельном участке земли площадью 10-15 соток, для ведения подсобного хозяйства. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Развитие промышленных территорий планируется минимальное и включает в себя два  цеха по переработке продукции животноводческих хозяйств. Располагаться данная площадка будет на въезде в населенный пункт, на достаточном удалении от жилых кварталов.

Схема перспективного развития х. Ново-Исправненский

## 5.1.3. Хутор Фроловский

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой и производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и др.

Новые жилые территории планируются незначительными по площади, и будут состоять из кварталов застройки усадебного типа. Проектом предусматривается выделение под размещение новой индивидуальной жилой застройки участка, в южной части хутора, общей площадью 4,0 га, примыкающего к существующей застройке и состоящего из 1 нового квартала, где кроме жилья планируется объект спортивного назначения с плоскостными сооружениями и зеленые прогулочные зоны с детскими площадками. Так же, для повышения общего комфорта проживания, дополнительные территории под размещение объектов культурно-бытового обслуживания предлагается изыскать в кварталах низкоплотной сложившейся застройки.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий - коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Каждый такой жилой дом расположен на отдельном участке земли площадью 10-15 соток, для ведения подсобного хозяйства.

В данном населенном пункте проектом предусмотрено развитие сельскохозяйственной промышленности. Для этого выделяется территория на севере хутора, планировочной осью промышленной зоны послужит дорога на а.Бесленей.

Схема перспективного развития х. Фроловский

## 5.2. Функциональное зонирование территории

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории населенного пункта

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

Жилые зоны:

- зона индивидуальной застройки усадебного типа;

Общественно-деловые зоны:

- зона объектов здравоохранения и административного, культурно-просветительского, коммунально-бытового назначения;

Сельскохозяйственного использования:

- огороды;

Рекреационные зоны:

- зона зеленых насаждений общего пользования;

- зона объектов отдыха и спорта;

- зона природного ландшафта

Производственные зоны:

- зона производственных объектов;

- зона коммунально-складских объектов;

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

- зона улично-дорожной сети;

Специального назначения:

- кладбище;

# 6. Жилой фонд и развитие жилых зон

## 6.1. Существующий жилой фонд

Сводные данные, предоставленные администрацией Исправненского сельского поселения, свидетельствуют, что общая площадь жилищного фонда в 2011 году составила 14,6 тыс. м2.  Всего на территории поселения насчитывается 254 домовладений (из них без жилья 48). Структура  жилищного фонда  приведена  в таблице 6.1.1.

Характеристика жилищного фонда Исправненского сельского поселения.

Таблица 6.1.1.

| Населенный пункт | Общая площадь, кв.м. | В муниципальной собственности, кв.м. | В частной собственности, кв.м. | В жилых домах усадебного типа, кв.м. | В блокированных домах, кв. м. | В секционных многоквартирных домах, кВ.м. | Обеспеченность общей площадью, кв.м./чел. | Количество жилых домов, степень износа которых превышает 65%, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. Исправная | 73888 | - | 73888 | 73888 |  |  | 16,5 |  |
| Х. Ново-Исправненский | 12780 |  | 12780 | 12780 |  |  | 24,6 |  |
| Х. Фроловский | 9480 |  | 9480 | 9480 |  |  | 31,6 |  |
| Итого | 96148 |  | 96148 | 96148 |  |  | 18,2 |  |

Весь жилищный фонд находится в частной собственности граждан. Застройка представлена домами усадебного типа.

Средняя обеспеченность общей площадью составляет 18,2 кв. м. на человека.

Данные по степени благоустройства жилищного фонда инженерным оборудованием приведены в таблице 6.1.2.  Большая часть жилищного фонда поселения обеспечена газом (природным или сжиженным). Водопровод, канализация и центральное отопление практически отсутствуют.

Таблица 6.1.2

| Населенный пункт | К-во домов, ед. износо м 65% и более | Обеспеченность жилищного фонда инженерным благоустройством, количество домов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводом | Канализацией | Газом природным | Газом сжиженным | Центральным отоплением |
| Ст. Исправная |  |  | 35 | 378 | 1845 | - |
| Х. Ново-Исправненский |  |  | - | 196 | - |  |
| Х. Фроловский |  |  | - | - | 149 |  |
| Итого |  |  | 35 | 574 | 1994 |  |

## 6.2. Развитие жилых зон

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого населенного пункта.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы населенного пункта, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Масштабы нового жилищного строительства определяются с учетом проектной численности населения  и необходимых мероприятий в отношении существующего жилья.

Для целей исчисления проектных объемов жилищного строительства главным критерием оценки выбран показатель уровня жилищной обеспеченности в расчете на 1 человека.

В настоящее время величина этого показателя нормативно установлена для социального жилья, относительно частного регламентируется только нижний предел, величина же верхнего не ограничивается.

Расчет объемов нового жилищного строительства приведен в таблице 6.2.1.

Расчет объемов жилищного строительства в ст. Исправная.

Таблица 6.2.1.

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | I очередь (2017 год) | Расчетный срок (2030 год) | На перспективу (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 4510 | 4690 | 4830 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 20 | 25 | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс. м2 | 90,2 | 117,25 | 144,9 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 73,9 | 90,2 | 117,25 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс. м2 | - | - | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 73,9 | 90,2 | 117,25 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | 16,3 | 27,05 | 27,65 |

Общий объем нового жилищного строительства в ст. Исправная составляет 71,0 тыс.м2. Проектом генерального плана предусматривается выделение под новую индивидуальную жилую застройку участков общей площадью в 6,7 га.

Расчет объемов жилищного строительства в х. Ново- Исправненский.

Таблица 6.2.2.

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | I очередь (2017 год) | Расчетный срок (2030 год) | На перспективу (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 550 | 600 | 638 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 25 | 30 | 35 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс. м2 | 13,7 | 18,0 | 22,33 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 12,8 | 13,7 | 18,0 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс. м2 | - | - | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 12,8 | 13,7 | 18,0 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | 0,9 | 4,3 | 4,33 |

Общий объем нового жилищного строительства в х Ново-Исправненский составляет 9,53 тыс.м2 Проектом генерального плана предусматривается выделение под новую индивидуальную жилую застройку участков общей площадью в 4,9 га.

Расчет объемов жилищного строительства в х. Фроловский.

Таблица 6.2.3.

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | I очередь (2017 год) | Расчетный срок (2030 год) | На перспективу (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 300 | 360 | 400 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 35 | 35 | 35 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс. м2 | 10,5 | 12,6 | 14,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 9,5 | 10,5 | 12,6 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс. м2 | - | - | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 9,5 | 10,5 | 12,6 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | 1,0 | 2,1 | 1,4 |

Общий объем нового жилищного строительства в х Фроловский составляет 4,5 тыс.кв. м. Проектом генерального плана предусматривается выделение под новую индивидуальную жилую застройку участков общей площадью в 4,0 га.

Общий объем нового жилищного строительства на территории Исправненского сельского поселения составит 85,03 тыс.кв.м. Проектом генерального плана предусматривается выделение под новую индивидуальную жилую застройку участков общей площадью в 15,6 га.

При этом проектом предлагается уплотнение существующей застройки и оптимизации планировочной структуры населённого пункта с целью наиболее полного использования существующих резервов территории. Плотность жилого фонда увеличится со 100 до 300 кв.м./га.

# 7. Культурно-бытовое обслуживание

## 7.1. Современное состояние системы культурно-бытового обслуживания

### 7.1.1. Система здравоохранения

Учреждения системы здравоохранения на территории Исправненского поселения представлены Исправненской участковой больницей и Фельдшерско-акушерскими пунктами,  расположенным в хуторах Ново-Исправненский, Фроловский. Сведения об учреждениях здравоохранения приведены в таблице 7.1.1.1.

Характеристика объектов здравоохранения, расположенных на территории Исправненского сельского поселения

Таблица 7.1.1.1

| Наименование ЛПУ | Вид собственности | Количество койко-мест | Количест-во посещений в смену | Количество работаю-щих человек | Физичес-кое состояние объекта, % износа | Размер участка,кв. м. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исправненская участковая больница | Опер управ | 20 | 125 | 25 | 100 | 4917 | 369174, КЧР, Зеленчукский р-он, ст. Исправная, ул. Красная, 189. |
| Новоисправненский фельдшерско-акушерский пункт | Опер управ |  | 30 | 1 | 100% | 571 | 369173, КЧР, Зеленчукский р-он, х. Новоисправненский, Октябрьская, 27 |
| Фроловский фельдшерско-акушерский пункт | Опер управ |  | 30 | 1 | 100% | 178 | 369155, КЧР, Зеленчукский р-он, х. Фроловский, пер. Веселый, 2 |
| Итого |  | 20 | 185 | 27 |  | 5666 |  |

Здания медицинских учреждений на территории Иправненского сельского поселения нуждаются в капитальном ремонте.

### 7.1.2. Система образования

В настоящее время учреждения образования на территории Исправненского сельского поселения представлены  четырьмя общеобразовательными школами и одним детским дошкольным учреждением.

Характеристика  учреждений образования представлена в таблице 7.1.2.1.

Таблица 7.1.2.1

| Наименование предприятия | Вид собственности | Проектное количество учащихся мест | Фактическое количество учащихся | Физическое состояние объекта, % износа | Размер земельного участка, кв. м. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные школы |
| МКОУ «СОШ ст.Исправной» | муниципальная | 600 | 258 | 40% | 14309 кв.м. | 369174, КЧР, Зеленчукский район, ст.Исправная, ул.Первомайская, д.31 |
| МКОУ «ООШ №1 ст. Исправной» | муниципальная | 240 | 44 | 30% | 9592 кв.м. | 369174, КЧР, Зеленчукский район, ст. Исправная, ул. Казачья, 66. |
| МКОУ «ООШ №2 ст. Исправной» | муниципальная | 150 | 39 | 60% | 5285 кв.м. | 369174 КЧР Зеленчукский район ст. Исправная ул. Сафронова 129. |
| МКОУ «СОШ х.Ново-Исправненского» | муниципальная | 200 | 55 | 60% | 657 кв.м. | 369173, КЧР, Зеленчукский район, х.Ново-Исправненский, ул.Октябрьская, 56. |
| Итого |  | 1190 | 396 |  | 29843 кв.м. |  |
| МКДОУ «Детский сад «Рябинушка» ст. Исправной» | муниципальная | 110 | 121 | 50% | 4466 кв.м. | 369174 КЧР, Зеленчукский район, ст. Исправная, ул. Школьная,65 |
| Итого |  | 110 | 121 |  | 4466 |  |

Проектная мощность общеобразовательных  школ значительно превышает их фактическую наполняемость. На территории сельского поселения работает только один детский сад (ст. Исправная). Его фактическая наполняемость превышает нормативную.

### 7.1.3. Социальное обеспечение населения

Сеть учреждений социальной защиты населения, которая предоставляет основной спектр социально-значимых услуг, направленных на улучшение социального положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите, на территории Исправненского сельского поселения не развита.

В качестве одного из важных направлений в создании благоприятных социальных условий в районе следует выделить мероприятия по эффективной социальной политике, которые предусматривают социальную защиту и попечение над престарелыми гражданами района, нуждающимися в уходе, для снижения социальной напряженности, укрепления социальной справедливости и гуманитарных ценностей. В связи с этим спектр вопросов, решаемых органами социальной защиты района многогранен:

-реализация мероприятий районной целевой программы «Семья с детьми-инвалидами на 2008-2011 годы»;

-реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики «О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами»;

-оказание материальной помощи гражданам оказавшимся в трудных жизненных ситуациях;

-работа в соответствии с Федеральными законами «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О ветеранах», «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и т. д.

### 7.1.4. Культура

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала, повышение качества жизни населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей.

На территории Исправненского сельского поселения действуют 6 учреждений культуры: 3 Сельских дома культуры и 3 библиотеки.  Характеристика учреждений культуры приведена в таблице 7.1.4.1.

Характеристика учреждений культуры муниципального Исправненского сельского поселения.

Таблица 7.1.4.1.

| Наименование предприятия | Вид собствен- ности | Кол-во Мест в зрит. зале | Кол-во работа- ющих | Кол-во читальных мест в библиотеке | Кол-во ед. хранения в библиотеке | Физич. сост. объекта, % износа | Размер земельн. участка в кв. метрах | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исправненский сельский дом культуры | муниципальная | 400 | 4 | - | - | удовлетв 30% | В здании СП | ст. Исправная ул. Кооперативная, 20 |
| Исправненская детская библиотека | муниципальная | - | 2 | 2 | 16408 | удовлетв 30% | 68 | ст. Исправная ул. Школьная,41 |
| Исправненская библиотека | муниципальная | - | 3 | 6 | 19352 | удовлетв 30% | 95 | ст. Исправная ул. Школьная,41 |
| Н-Исправненский сельский дом культуры | муниципальная | 160 | 3 | - | - | удовлетв 30% | 350 | х. Ново-Исправненский ул. Октябрьская |
| Н-Исправненская библиотека | муниципальная | - | 2 | - | 9238 | удовлетв 30% | при ДК | х. Ново-Исправненский ул. Октябрьская |
| Фроловский сельский дом культуры | муниципальная | 80 | 3 | - | - | удовлетв.30% | 120 | х.Фролвский ул.Шоссейная |
| Итого |  | 640 | 18 | 8 | 44998 |  |  |  |

### 7.1.5. Физическая культура и спорт

Информация об физкультурно-оздоровительные учреждения  в Исправненском сельском поселении  отсутствует.

В сфере физкультуры и спорта существует ряд проблем:

- в поселении отсутствуют стадион и   бассейн;

- отсутствует необходимый набор спортсооружений для качественной и полноценной работы по физическому воспитанию;

- отсутствие методистов и тренеров, работников спортивных сооружений.

### 7.1.6. Потребительский рынок

Потребительский рынок зависит от  развития деятельности организаций в сфере, торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения. Сеть учреждений общественного питания и бытового обслуживания в поселении практически не развита. Статистические данные по развитию сети учреждений торговли в Исправненском сельском поселении  представлены в таблице 7.1.6.1. Общая торговая площадь составляет 583,0 тыс кв.м. Все объекты торговли расположены в станице Исправная.

Характеристика объектов торговли.

Таблица 7.1.6.1.

| Наименование предприятия | Вид собственности | Количество торговой площади | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазин Петров Сергей Николаевич | Правоустанавливающие документы на земельный участок и объект недвижимости не установлены | 10,5 кв.м. | ст. Исправная, Ул. Казачья, б/н |
| Магазин Яковенко Виктор Борисович | Правоустанавливающие документы на земельный участок и объект недвижимости не установлены | 27 кв.м. | ст. Исправная, Ул. Казачья, б/н |
| Магазин Быковский Алексей Васильевич | Правоустанавливающие документы на земельный участок и объект недвижимости не установлены | 11 кв.м. | Ст. Исправная, ул. Казачья, б/н |
| Магазин Плешешников Сергей Михайлович | Правоустанавливающие документы на земельный участок и объект недвижимости не установлены | 17,8 кв.м. | Ст. Исправная, ул. Казачья, б/н |
| Магазин Гусятникова Елена Ивановна | Правоустанавливающие документы на земельный участок и объект недвижимости не установлены | 80 кв.м. | Ст. Исправная, ул. Кооперативная, 18/2 |
| Магазин Джемерис Николай Васильевич | Правоустанавливающие документы на земельный участок и объект недвижимости не установлены | 32 кв.м. | Ст. Исправная,, ул. Сафронова б/н |
| Магазин Каменев Александр Анатольевич | Правоустанавливающие документы на земельный участок и объект недвижимости не установлены | 14,31 кв.м. | Ст. Исправная, ул. Сафронова, б/н |
| Магазин Найденова Татьяна Ивановна | Правоустанавливающие документы на земельный участок и объект недвижимости не установлены | 80 кв.м. | Ст. Исправная, ул. Кооперативная, 18/2 |
| Магазин ООО «Владимир» | Правоустанавливающие документы на земельный участок и объект недвижимости не установлены | 80 кв.м. | Ст. Исправная, ул. Кооперативная, б/н |
| Магазин Гиренко Таиса Григорьевна | Правоустанавливающие документы на земельный участок и объект недвижимости не установлены | 80 кв.м. | Ст. Исправная, ул. Кооперативная, б/н |
| Магазин Середа Сергей Алексеевич | Правоустанавливающие документы на земельный участок и объект недвижимости не установлены | 8,75 кв.м. | Ст. Исправная, ул. Школьная, б/н |
| Магазин Городовой Николай Васильевич | Правоустанавливающие документы на земельный участок и объект недвижимости не установлены | 17,1 кв.м. | Ст. Исправная, ул. Сафронова, б/н |
| Магазин ООО «Славянка» |  | 107 кв.м. | Ст. Исправная, ул. Кооперативная, 24 |
| Магазин Житняков Евгений Михайлович | Правоустанавливающие документы на земельный участок и объект недвижимости не установлены | 17,5 кв.м. | Ст. Исправная, ул. Сафронова, б\н |
| СЕЛЬПО |  |  | Ст. Исправная, ул. Школьная, 48 |
| Магазин ООО «Славянка» |  |  | Ст. Исправная, ул. Базарная, |
| Итого |  | 582,96 |  |

## 7.2. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания приведен в таблице 7.2.1. При расчете использованы нормы, заложенные в СП 42.13330.2011.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Исправненского сельского поселения на расчетный срок.

Таблица 7.2.1.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норма | Ст. Исправная | Х. Ново-Исправненский | Х.Фроловский | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нас. 4690 чел. | Нас. 600 чел. | Нас. 360 чел. | Нас. 5650 чел. |
|  |  |  |  | емкость | емкость | емкость | емкость |
| I Учреждения образования |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 74 на 1000. чел. | 347 | 44 | 27 | 418 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 114 на 1000. чел | 535 | 68 | 41 | 644 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10% от числа школьников |  |  |  |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место |  |  |  |  |  |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 22 на 1000 чел. | 103 | 13 | 8 | 124 |
| 3 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15-минут. доступности | 1 |  |  | 1 |
| 4 | Аптеки | м2 на 1000 чел | 50м2 на 1000 чел | 235 | 30 | 18 | 283 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 1 | Учреждения культуры | м2 на 1000 чел | 50 м2 общей площади на 1000 чел | 235 | 30 | 18 | 283 |
|  | Клубы | мест | 230 на 1000. чел. | 1079 | 138 | 83 | 1300 |
| 2 | Библиотеки | объектов | 1объект на 1000. чел. | 5 | 1 | 1 | 7 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Спортивно-досуговый комплекс | м2 на 1000 чел | 200 м2 | 938 | 120 | 72 | 1130 |
|  | бассейны |  | 100 | 469 | 60 | 26 | 565 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 300 м2 торговой площади на 1000 чел. | 1407 | 180 | 108 | 1695 |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 188 | 24 | 14 | 226 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 рабочих мест на 1 тыс. чел | 33 | 4 | 3 | 40 |
| 2 | Бани | мест | 7 кол. мест на 1000 чел. | 33 | 4 | 3 | 40 |
| 3 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 28 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | Пожарные депо | автомашин | 0,4 машина на 1000 тыс.жит. в пределах 20 минут. доступности | 2 | 0,4 | 0,4 | 2,8 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Отделения банков, операционная касса | м2 на 1000 чел | 40 м2 общей площади на 1000 чел | 188 | 24 | 14 | 226 |
| 4 | Отделения связи | объект/ на жилую группу | 1 объект на жилую группу | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Пункт охраны порядка | м2 на жилую группу | 10 м2 общей площади на жилую группу | 47 | 6 | 4 | 57 |

В таблице 7.2.2. приведен расчет потребности нового строительство объектов обслуживания на территории Исправненского сельского поселения.

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок.

Таблица 7.2.2.

| п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 418 | 110 | 308 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 644 | 1190 | - |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место |  | 20 | - |  |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 124 | 185 | - |  |
| 3 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 | - | - |  |
| 4 | Аптеки | м2 на 1000 чел | 283 | - | 283 |  |
| III Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Учреждения культуры | м2 на 1000 чел | 283 | - | 283 |  |
|  | Клубы | мест | 1300 | 640 | 660 |  |
| 2 | Библиотеки | объектов | 7 | 1 | 6 |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1 | Спортивно-досуговый комплекс | м2 | 1130 | - | 1130 |  |
| 2 | Бассейн | м2 на 1000 чел | 565 | - | 565 |  |
| V Торговля и общественное питание |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 1695 | 583 | 1112 |  |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 226 | - | 226 |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 40 | - | 40 |  |
| 2 | Бани | мест | 40 | - | 40 |  |
| 3 | Гостиницы | мест | 33 | - | 33 |  |
| 4 | Пожарные депо | автомашин | 2,8 | - | 2,8 |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | 3 | нд | 3 |  |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 3 | нд | 3 |  |
| 3 | Отделения банков | м2 на 1000 чел | 226 | - | 226 |  |
| 4 | Отделения связи | объект/ на жилую гр. | 3 | - | 3 |  |
| 5 | Пункт охраны порядка | м2 на жилую группу | 57 | - | 57 |  |

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий села. Основной задачей поселений является сохранение и модернизация систем с доведением их до современных требований и по качеству. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На расчетный срок генеральным планом предлагается в Исправненском сельском поселении строительство:

- детского сада

- детской площадки;

- стадиона и КСК;

- предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Согласно материалам СТП Зеленчукского района КЧР на рассматриваемой территории предполагается реализация следующих мероприятий:

| № п/п | Мероприятие | Местоположение | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство детского сада на 70 мест | Ст.Исправная | К 2030 г |
| 2 | Строительство общеобразовательной школы | Ст.Исправная | К 2030 г |
| 3 | Реконструкция средней общеобразовательной школы | Ст.Исправная | К 2030 г |
| 4 | Реконструкция средней общеобразовательной школы | Х. Ново-Исправненский | К 2018 году |
| 5 | Строительство музыкальной школы | Ст.Исправная | К 2030 г |
| 6 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса | Ст.Исправная | К 2030 г |
| 7 | Организация спортивного зала (спортивной школы) | Х. Ново-Исправненский | К 2018 году |
| 8 | Строительство конно-спортивного комплекса | Ст.Исправная | К 2030 г |
| 9 | Реконструкция СДК | Ст. Исправненская, х. Ново-Исправненский, х. Фроловский | К 2030 г |
| 10 | Реконструкция библиотеки | Ст.Исправная | К 2030 г |
| 11 | Размещение банно-прачечного комбината | Ст.Исправная | К 2030 г |
| 12 | Размещение Дома быта | Ст.Исправная | К 2030 г |
| 13 | Размещение пожарного депо | Ст.Исправная | К 2030 г |

# 8. Производственные зоны

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных территорий - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается упорядочить территории производственных и коммунально-складских предприятий.

# 9. Рекреационные зоны, озеленение населенных пунктов

На территории Исправненского сельского поселения нет учреждений, относящихся к рекреационной деятельности, обеспечивающих полноценный отдых населения нет

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-рекреационных территорий, которые включают зеленые насаждения, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на территории поселения, создают благоприятные условия для проживания населения. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СП 42.13330.2011, ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов».

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. Озелененные территории являются объектами градостроительного нормирования и представляются в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов должна составлять не менее 12 м2 на каждого жителя населенного пункта.

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий, незначительными территориями лесонасаждений.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения. Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка в каждом населенном пункте, входящего в состав сельского поселения.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бытовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, больницы, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

3. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается создание общепоселковых парков, скверов и спортивных сооружений, в том числе в новой застройке.

# 10. Зоны и объекты специального использования

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища;

- зона скотомогильников;

На территории Исправненского сельского поселения расположены 2 несанкционированные свалки ТБО, скотомогильник.

Описание зон  полигонов ТБО подробно изложено в разделе IV «Охрана окружающей среды» пункт 1.4. «Санитарная очистка территории» настоящего проекта Генерального плана Исправненского сельского поселения.

## 10.1. Зона кладбища

На территории Исправненского сельского поселения находятся  три кладбища традиционного захоронения. Общая территория кладбищ составляет 4 га. Перечень территорий ритуального назначения приведен в таблице 10.1.1

Характеристика объектов ритуального назначения.

Таблица 10.1.1

| №№ п/п | Сельские поселения | Тип кладбища | Местоположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исправненское | кладбище | в восточной окраине станицы | 2,0 |
|  | Исправненское | кладбище х.Фроловский | на восточной окраине | 1,0 |
|  | Исправненское | кладбище х.Ново-Исправненский | напротив х.Ново-Исправненский - по левой стороне дороги Черкесск-Сторожевая | 1,0 |
|  | Итого |  |  | 4,0 |

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок, размер необходимого земельного участка составит 1,41 га.

Проектом предлагается:

- использование территории действующих захоронений.

Использование территории закрытых кладбищ:

- Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под земельные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

- Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

# 11. Баланс территории муниципального образования Исправненского сельское поселение Зеленчукского района КЧР

Настоящий баланс составлен в границах территории Исправненского сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Исправненского сельского поселения представлены в таблице 11.1

Баланс территории муниципального образования Исправненского сельское поселение

Зеленчукского района КЧР

Таблица 11.1

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
|  | Всего площадь | 31466,80 | 100,0 | 31466,80 | 100,0 |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 29845,00 | 94,8 | 29557,10 | 93,9 |
| II | Земли населенных пунктов | 1080,00 | 3,4 | 1338,60 | 4,2 |
| III | Земли промышленности | 241,50 | 0,8 | 270,80 | 0,9 |
| IV | Земли особо охраняемых территорий |  |  |  |  |
| V | Земли лесного фонда | - | - | - | - |
| VI | Земли водного фонда | 300,3 | 1,0 | 300,3 | 1,0 |
| VII | Земли запаса | - |  | - | - |
| 1 | Ст. Исправненская | 897,50 | 100,0 | 1061,10 | 100,0 |
| 1.1 | Жилая зона всего, в том числе | 585,1 | 65,2 | 591,8 | 55,8 |
|  | -индивидуальная | 585,1 |  | 591,8 |  |
| 1.2 | Зона общественно-деловой застройки | 7,10 | 0,8 | 10,70 | 1,0 |
| 1.3 | Зона рекреационного назначения, в том числе | 237,0 | 26,4 | 292,2 | 27,5 |
|  | -зона парков, скверов |  |  |  |  |
|  | -зона зелёных насаждений | 2,7 |  | 186,9 |  |
|  | -зона природного ландшафта | 234,3 |  | 69,2 |  |
|  | -зона объектов спорта и отдыха |  |  | 36,1 |  |
| 1.4 | Зона производственных предприятий, в том числе | 15,5 | 1,7 | 30,7 | 2,9 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 5,3 |  | 12,10 |  |
|  | - зона промышленных предприятий | 10,2 |  | 18,6 |  |
| 1.5 | Территории специального назначения, в том числе |  |  | 4,3 | 0,4 |
|  | -территории кладбищ |  |  | 4,3 |  |
| 1.6 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 52,8 | 5,9 | 111,3 | 10,5 |
| 1.7 | Территории сельхозиспользования, в том числе |  |  | 20,1 | 1,9 |
|  | - огороды |  |  | 20,1 |  |
| 2 | Х. Ново-Исправненский | 74,4 | 100,0 | 116,8 | 100,0 |
| 2.1 | Жилая зона всего, в том числе | 55,1 | 74,1 | 60,0 | 51,4 |
|  | -индивидуальная | 55,1 |  | 60,0 |  |
| 2.2 | Зона общественно-деловой застройки | 1,2 | 1,6 | 5,9 | 5,1 |
| 2.3 | Зона рекреационного назначения, в том числе | 12,1 | 16,3 | 26,4 | 22,6 |
|  | -зона объектов спорта и отдыха |  |  | 1,1 |  |
|  | -зона зелёных насаждений | 0,02 |  | 21,8 |  |
|  | -зона природного ландшафта | 12,08 |  | 3,5 |  |
| 2.4 | Зона производственных предприятий, в том числе | 0,4 | 0,5 | 1,7 | 1,5 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 0,4 |  | 0,6 |  |
|  | - зона промышленных предприятий |  |  | 1,1 |  |
| 2.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,6 | 7,5 | 16,10 | 13,7 |
| 2.6 | Территории сельхозиспользования, в том числе |  |  | 6,7 | 5,7 |
|  | - огороды |  |  | 6,7 |  |
| 3 | Х. Фроловский | 108,1 | 100,00 | 160,7 | 100,0 |
| 3.1 | Жилая зона всего, в том числе | 78,7 | 72,8 | 82,7 | 51,5 |
|  | -индивидуальная | 78,7 |  | 82,7 |  |
| 3.2 | Зона общественно-деловой застройки | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,6 |
| 3.3 | Зона рекреационного назначения, в том числе | 20,0 | 18,5 | 25,2 | 15,7 |
|  | -зона объектов спорта и отдыха |  |  | 3,2 |  |
|  | -зона зелёных насаждений | 0,6 |  | 21,6 |  |
|  | -зона природного ландшафта | 19,4 |  | 0,4 |  |
| 3.4 | Зона производственных предприятий, в том числе | 1,4 | 1,3 | 13,5 | 8,4 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 1,4 |  | 12,9 |  |
|  | -зона промышленных предприятий |  |  | 0,6 |  |
| 3.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,5 | 6,9 | 28,2 | 17,5 |
| 3.6 | Территории сельхозиспользования, в том числе |  |  | 10,10 | 6,3 |

# VII. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

# 1. Транспортная инфраструктура

## 1.1. Состояние транспортной инфраструктуры

### 1.1.1. Внешний транспорт

Дорожная сеть Исправненского сельского поселения состоит из  региональных и муниципальных автодорог. Территорию поселения пересекают региональные дороги: Черкесск-Исправная-Сторожевая, Новоисправненская-Черкесск-Сторожевая, Исправная- Башкирка- Кува, Передовая-Исправная.

Все пересечения с автомобильными дорогами и улицами местного значения на территории поселения выполнены в одном уровне. Дорога имеет 2 полосы движения, ширина проезжей части – 7,0 м., покрытие дороги асфальтовое и щебеночно-гравийное. Средняя скорость движения по дороге 60 км/час. Территория поселения характеризуется высокой степенью освоения, все населенные пункты соединены сетью автодорог с твердым покрытием

Полоса отвода автомобильных дорог принята согласно Постановлению Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», приложение № 18 «Средние нормы отвода земель, необходимые для определения границ полосы отвода автомобильных дорог»:

- для I категории – 65,0 м;

- для II категории – 49,0 м;

- для III категории – 46,0 м;

- для IV категории – 35,0 м;

- для V категории – 33,0 м.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257/ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вдоль автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Размер придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития. Для автомобильных дорог проходящих по территории поселения установлены следующие придорожные полосы:

- для автомобильных дорог I и II категории – 75,0 м;

- для автомобильных дорог III и IV категории – 50,0 м;

- для автомобильных дорог V – 25,0 м.

Протяженность автодорог общего пользования муниципального значения в  сельском поселении составляет 64,7 км. Дороги с твердым покрытием составляют 100% от общей протяженности дорожной сети.  Характеристика дорог муниципального значения по материалам покрытия приведена в таблице 1.1.1.1.

Характеристика дорог муниципального значения

Таблица 1.1.1.1.

| Общая протяженность дорожной сети, км | В том числе |
| --- | --- |
|  | Твердое покрытие | Грунтовые |
|  | асфальтовые | щебеночные, гравийные |  |
| 64,7 | 13,9 | 50,8 | - |

### 1.1.2. Перспективы развития внешнего транспорта

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Исправненском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения населенного пункта и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

### 1.1.3. Поселковый транспорт

Существующий автопарк сохраняется в качестве основного вида общественного транспорта.

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития села и его улично-дорожной сети.

###### Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2017 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц.

На расчетный срок генерального плана уровень автомобилизации Исправненского сельского поселения составит 1413 автомобилей.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Исправненскому сельскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок не менее – 7 постов.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 2 колонки. В СТП Зеленчукского района на расчетный срок предусмотрено строительство двух АЗС в х. Фроловский и х. Ново-Исправненский.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

## Улично-дорожная сеть

    - Существущее положение

Существующая улично-дорожная сеть населенных пунктов имеет в основном прямоугольную структуру.

Принята следующая классификация улиц:

- поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети)

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

Перечень улиц и дорог в границах населенных пунктов Исправненского сельского поселения

- Таблица1.1.1.2

| Наименование улиц | Протяженность | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Ст. Исправная |  |  |
| ул. Народная | 1623 | Гравийное/ асфальт. |
| ул. Первомайская | 1737 | Гравийное |
| ул. Комсомольская | 593 | Асфальтное |
| ул. Родниковская | 1765 | Гравийное/асфальт. |
| ул. Свободы | 1017 | Гравийное |
| ул. Панченко | 997 | Гравийное |
| ул. Казачья | 4233 | Асфальтное |
| ул. Победы | 1522 | Гравийное |
| ул. Сережкина | 1336 | Гравийное/асфальт. |
| ул. Союзная | 1153 | Гравийное |
| ул. Ручейная | 1200 | Гравийное |
| ул. Пушкинская | 767 | Гравийное |
| ул. Сафронова | 4160 | Асфальтное |
| пер. Горный | 500 | Гравийное |
| пер. Телефонный | 210 | Гравийное |
| ул. Боевая | 830 | Гравийное |
| ул. Восточная | 1214 | Гравийное |
| пер. Красный | 680 | Гравийное |
| пер. 2-Степной | 440 | Гравийное |
| пер. Южный | 280 | Гравийное |
| пер. Терновый | 150 | Гравийное |
| пер. Береговой | 290 | Гравийное |
| пер. Новый | 340 | Гравийное |
| ул. Веселая | 150 | Гравийное |
| пер. Крутой | 140 | Гравийное |
| ул. Кубанская | 1400 | Асфальтное |
| пер. Трудовой | 160 | Гравийное |
| пер. Садовый | 365 | Гравийное |
| ул. Садовая | 3800 | Гравийное |
| ул. Пионерская | 510 | Гравийное |
| ул. Октябрьская | 557 | Гравийное |
| ул. Зеленчукская | 1000 | Гравийное |
| ул. Береговая | 2700 | Гравийное |
| пер. Кубанский | 460 | Асфальтное |
| ул. Низовая | 3700 | Гравийное |
| пер. 1-й Степной | 550 | Гравийное |
| ул. 8-го Марта | 360 | Гравийное |
| пер. 1-й Культурный | 300 | Гравийное |
| пер. 2-й Культурный | 340 | Гравийное |
| ул. Базарная | 1480 | Асфальтное |
| ул. Подгорная | 2520 | Гравийное |
| ул. Короткая | 530 | Гравийное |
| ул. Пролетарская | 1300 | Гравийное |
| пер. Низовый | 400 | Гравийное |
| пер. 1-й Зеленчукский | 360 | Гравийное |
| пер. 2-й Зеленчукский | 340 | Гравийное |
| ул. Кооперативная | 1611 | Гравийное/ асфальт. |
| ул. Школьная | 1549 | Асфальтное |
| Итого | 53619 |  |
| х. Фроловский |  |  |
| пер. Северный | 386 | Гравийное |
| пер. Ручейный | 563 | Гравийное |
| пер. Веселый | 539 | Гравийное |
| пер. Кооперативный | 705 | Гравийное |
| пер. Трудовой | 600 | Гравийное |
| пер. Южный | 578 | Гравийное |
| ул. Шоссейная | 1489 | Асфальтное |
| ул. Набережная | 809 | Гравийное |
| Итого | 5669 |  |
| х. Ново-Исправненский |  |  |
| ул. Интернациональная | 375 | Гравийное |
| ул. Советская | 372 | Гравийное/асфальт. |
| пер. Красный | 203 | Гравийное |
| пер. Школьный | 182 | Гравийное |
| пер. Горный | 197 | Гравийное |
| пер. Боевой | 252 | Гравийное |
| пер. Садовый | 470 | Гравийное/асфальт. |
| пер. Красный | 270 | Гравийное |
| ул. Октябрьская | 1164 | Асфальтное |
| ул. Набережная | 1741 | Гравийное |
| ул. Полевая | 200 | Гравийное |
| Итого | 5426 |  |
| Всего | 64714 |  |

    - Перспективы развития

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов Исправненского сельского поселения планируется с учетом сложившейся застройки и намеченного Генеральным планом освоения новых территорий.

Развитие сети улиц и дорог определяет величина поселения, размеры и формы освоенной территории, размещение главных центров тяготения – общественного центра, промышленных площадок, мест массового отдыха и объектов транспорта.

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся прямоугольной структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС)

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

- Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центом, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, остановками общественного транспорта, внешней дорожной сетью, а также противопожарное обслуживание.

# 2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## 2.1. Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по групповому  водопроводу «Зеленчукский», предназначенного для водоснабжения населенных пунктов - ст.Зеленчукская, с.Даусуз, а.Ильич, х.Новоисправинская, ст.Исправная, х.Фроловский

Водозабор водопровода из дренажных подрусловых вод р.Бол.Зеленчук и поверхностных вод реки и канала; протяженность 58,4 км, в том числе 4,0 км водовода, мощность 18,6тыс м3/сутки.

Обеззараживание воды не проводится, программа производственного контроля отсутствует, лабораторный  производственный контроль воды не осуществляется. Зоны санитарной охраны  не организованы. Общее техническое состояние, протяженность  разводящих сетей  и процент  их износа  установить невозможно, т.к.  нет технической документации и паспорта  объекта. По данным лабораторных исследований вода  не соответствует  санитарным правилам  по микробиологическим показателям.

По данным Зеленчукского филиала ФГБУ «Карачаевочеркесскмелиоводхоз» водопотребление сельского поселения Исправненское составляет 540 м3/сут или 194400 тыс.м3/год.

Проектное предложение.

На территории  поселков предусматривается новое строительство жилых домов и коммунальных объектов. Проектом предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением всю существующую и проектируемую застройку в заданных границах.

# Фактическое водопотребление составляет 190 л/сут на человека.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение».

Таблица 2.1.2

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на 1 жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчетный срок | перспектива |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн |  |  |  |
| с ванными и местными водонагревателями* | 235 | 250 | 400 |

*/ - с учетом  потребления воды домашними животными и расходов на полив приусадебных участков

Расчетное водопотребление  определено дифференцированно, исходя из расчетной численности населения и удельного водопотребления на 1 жителя.

Расчетное водопотребление составит 1,3 тыс. м3/сут. на 1 очередь, 1,4 тыс. м3/сут. на расчетный срок и 1,4 тыс. м3/сут. на перспективу.

Основным источником водоснабжения будут являться дренажные воды  каптаж родников.

В соответствии с принятой правительством республики программой «Чистая вода» предусматривается:

- реконструкция Зеленчукского группового водопровода;

- реконструкция резервуара питьевой х.Фроловский;

- реконструкция водопроводных сетей в ст.Исправная, х.Ново-Исправненский, х.Фроловский. - перекладка ветхих сетей;

Кроме того необходима организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

регулярная дезинфекция водопроводных сооружений (на постоянной основе).

Новая водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме и оборудуется пожарными гидрантами. Пожарные гидранты должны устанавливаться через каждые 100-150 метров по улично-дорожной сети.

Емкость резервуаров, необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 15-20% от суммарного водопотребления:

# Мероприятия на расчетный срок

- на водозаборах подземных вод выполнение мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водоотведение.

Существующее положение.

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в населенные пунктах сельского поселения Исправненское отсутствует. Население в жилом секторе пользуется выгребными ямами; общественные объекты обеспечены выгребами с периодическим забором нечистот машинами-илососами.

Сброс канализационных стоков осуществляется, как правило, на рельеф без какой-либо очистки, в результате чего повышается риск возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных хозяйственно-фекальных сточных вод и ухудшается экологическая обстановка в районе.

Проектное предложение.

На территории  сельского поселения предусматривается новое строительство жилых и коммунальных объектов.

На основании СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Таблица 2.1.2

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на 1 жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчетный срок | перспектива |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн |  |  |  |
| с ванными и местными водонагревателями | 235 | 250 | 400 |

Расчетное водоотведение составит 1,3 тыс.м3/сут. на 1 очередь, 1,4 тыс.м3/сут. на расчетный срок и 1,4 тыс.м3/сут. на перспективу.

Ввод новых объектов жилого и общественного назначения возможен при условии обеспечения их современными системами отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков.

# Первоочередные мероприятия:

# -организация локальных очистных систем канализации в жилом секторе и общественных зданиях

# Мероприятия на расчетный срок

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) севернее границы станицы Исправная.

- охват централизованной  канализацией  жилого сектора и общественных зданий.

## 2.2. Теплоснабжение.

Существующее положение.

Теплоснабжение потребителей сельского поселения Исправненское осуществляется от разных источников тепла. Жилищный фонд оборудован индивидуальными источниками теплоснабжения на газовом топливе, которые установлены в каждом доме. Обеспечение тепловых нагрузок объектов культурно-бытового обслуживания села осуществляется от индивидуальных котельных.

Основные отопительные котельные работают на газовом топливе, часть -  на угле. По всем котельным наблюдается высокий уровень износа оборудования, достигающий 100%, особенно на котельных, работающих на угле.

Основные проектные решения.

Теплоснабжение потребителей предлагается осуществлять от различных источников тепла;

- индивидуальную малоэтажную застройку – от индивидуальных источников тепла (АОГВ), устанавливаемых в каждом доме;

-объекты культурно-бытового назначения от имеющихся котельных и вновь возводимых в соответствии с потребностями конкретного объекта.

В программе социально-экономического развития Зеленчукского муниципального района до 2015 года заложены первоочередные мероприятия:

- перекладка ветхих сетей;

- ремонт сетей.

# Мероприятия на расчетный срок

- замена устаревшего энергетического оборудования котельных, ремонт изношенных тепловых сетей, и, вследствие этого, сокращение потерь;

- при строительстве жилья применение  теплосберегающих технологий и материалов.

## 2.3. Электроснабжение.

Существующее положение.

Электроснабжение потребителей Зеленчукского района Карачаево-Черкесской республики осуществляется от источников ОАО «МРСК Северного Кавказа». Опорной подстанцией района является ПС 110/35/10 «Зеленчук» трансформаторной мощностью 35МВА. Передача электроэнергии потребителям осуществляется через ряд подстанций на напряжении 110-35 кВ.

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения Исправненское производится на напряжении 6-10кВ. Распределительные сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Электроснабжение осуществляется от подстанции «Исправная» (35/10 кВ, мощность трансформатора 4 МВА).

Проектные предложения

Перспективные электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора Исправненского сельского поселения, заложенные в СТП Зеленчукского муниципального района.

| I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Численность населения, чел. | Годовой расход электроэнергии, млн.кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт | Численность населения, чел. | Годовой расход электроэнергии, млн.кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| 5100 | 4,1 | 1,0 | 5400 | 5,1 | 1,2 |

Источниками электроснабжения на территории Зеленчукского района на перспективу будут сооружаемые в настоящее время малые ГЭС на реках Маруха и Аксаут, а также Сторожевская и Кардоникская малые ГЭС.

# Первоочередные мероприятия

- строительство новых разводящих сетей 0,4 кВ с применением новых энергосберегающих технологий и современных материалов. Строительство новых ТП 6-10/0,4 кВ будет вызвано развитием инфраструктуры населенных пунктов, вводом в эксплуатацию нового жилья и увеличением числа потребителей электроэнергии.

- реконструкция существующих ТП 6-10/0,4 кВ. Проект реконструкции предусматривает замену или установку новых трансформаторов 6/0,4 кВ, замену комплектных трансформаторных подстанций.

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

# Мероприятия на расчетный срок

- реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

- перевод существующих распределительных сетей 0,4;6;10 кВ на СИП (самонесущий изолированный провод с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена с изолированной несущей нулевой жилой).

- замена существующих аварийных деревянных опор линий электропередач.

- внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

## 2.4. Газоснабжение.

Существующее положение.

Газоснабжение станицы Исправная, хутора Ново-Исправненский, хутора Фроловский осуществляется от ГРС хутора Ново-Исправненский по межпоселковому газопроводу через газораспределительные пункты (ГРП)  в распределительные сети поселков.

Организация, эксплуатирующая объекты газоснабжения на территории Зеленчукского района - ЗАО «Карачаево-Черкесскгаз».

Газоснабжение, параметры ГРП приведены в таблице 2.4.1.

Табл. 2.4.1.

| № п/п | Месторасположение | Тип | Количество ГРП | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хутор Ново-Исправненский | АГРС Расчетное газопотребление 13253 м3/час | 1 | К-Черкесгаз |
|  | Станица Исправная | ГРП | 1 | К-Черкесгаз |
|  | Хутор Ново-Исправненский | ГРП | 1 | К-Черкесгаз |
|  | Хутор Фроловский | ГРП | 1 | К-Черкесгаз |

Все газопроводы проложены надземно. Техническое состояние газопроводов удовлетворительное. Технические сооружения, находящиеся на газопроводах находятся на данный момент удовлетворительном техническом состоянии.

Проектные решения

Во всех населенных  пунктах Исправненского сельского поселения намечается новое жилищное и другие виды строительства, для которых предусматривается подача газа. На перспективу ожидается увеличение расхода газа.

Существующие ГРП сохраняются, с частичной реконструкцией и с увеличением производительности. Дополнительно потребуется построить газопроводы-отводы к новым жилым и другим промышленным и коммунальным объектам со строительством дополнительных ШРП на этих территориях для снижения давления и газопроводов низкого давления от ШРП для подачи газа в жилые дома.

Проектный расход газа населением  по сельскому поселению Исправненское   определен в соответствии с  СП 42-101-2003.:  на 1-ую очередь: 1608 тыс. м3/год; на расчетный срок: 1695 тыс. м3/год; перспектива -1760 тыс. м3/год.

Газоснабжение территории будет осуществляться от существующих и вновь проектируемых сетей среднего давления.

# Первоочередные мероприятия

- газификация новой жилищной малоэтажной застройки – строительство  газопроводов низкого давления

- строительство новых ШРП для районов индивидуального строительства и малоэтажного жилья.

# Мероприятия на расчетный срок

# Оборудование газового хозяйства средствами телеметрии.

## 2.5. Сети связи.

# Телефонизация

# Существующее положение

Телефонная связь на территории Зеленчукского района обеспечивается Зеленчукским  ЛТУ-2.

В настоящее время по данным «ОАО «Ростелеком» Зеленчукский ЛТУ-2 в населенных пунктах установлено:

Ст.Исправная - 365 телефонных точек  в жилом секторе и 27 телефонных точек в общественных зданиях;

Х.Ново-Исправненский - 9 телефонных точек  в жилом секторе и 3 телефонных точек в общественных зданиях;

Х.Фроловский - 1 телефонных точек  в жилом секторе и 1 телефонных точек в общественных зданиях;

Проектное предложение

Согласно Пособию по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89) телефонизация жилого фонда должна составлять 100%. При расчете необходимого количества телефонов для проектируемой застройки применяются следующие нормативы:

- для жилого сектора: 1 телефон на 1 семью (домовладение);

- для объектов коммунально-бытового назначения: 1-2 телефона на 10 работающих;

- для офисов: 3-4 телефонов на 10 работающих.

# Сотовая связь

В сельском поселении предоставляют услуги связи два оператора сотовой связи: «БиЛайн», «МТС» и «Мегафон» (ЗАО «Мобиком-Кавказ»).

# Телевидение и радиовещание

В настоящее время аналоговое телевизионное вещание на территории Карачаево-Черкесской республики производится с ряда станций различной мощности.

# Таблица 2.5.1

| № | Объект (станция телевизионного вещания) | Мощность передатчика «Первого канала», Вт | Мощность передатчика канала «Россия 1», Вт | Количество передатчиков других каналов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст.Исправная, х. Ново-Исправненский, х. Фроловский | 100 | 100 | – |

Как видно из этой таблицы, передающая станция вещает лишь  две ТВ-программы.

Анализ данных по общему числу населения, имеющего уверенный прием аналогового телевизионного вещания со станций РТПЦ КЧР, показывает 95% обеспеченность приема программ телевидения.

Строительство сети цифрового телевизионного вещания на территории Карачаево-Черкесской республики является актуальной задачей и должно существенно увеличить показатели охвата населения вне крупных городов многопрограммным телевизионным вещанием с охватом населения не менее 98,8%.

Руководствуясь приказами Генерального директора РТРС, специалистами филиала и проектной организации ОАО НТЦ «Космос» определен частотно-территориальный план для построения цифровой наземной сети эфирного вещания в Карачаево-Черкесской республике, на основании которого разработаны и утверждены системный и рабочий проекты, предусматривающие строительство 45 объектов цифрового вещания из них 39 - новое строительство.

## 2.6. Инженерная подготовка территории.

Существующее положение

Станица Исправная, хутор Ново-Исправненский, хутор Фроловский расположены на берегу р. Большой Зеленчук. Абсолютные отметки в пределах  1135-1200 м.

Преобладающим типом грунтов на территории являются  аллювиально-деллювиальные, местами слабо солонцеватые почвы.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа, отвод дождевых вод

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Минимальный уклон принят равным 4‰.

Отвод дождевых вод планируется осуществить по придорожным канавам и лоткам, согласно вертикальной планировке, на пониженные места рельефа.

# Дождевая канализация

# Существующее положение

Рассматриваемые территории расположены в водосборном бассейне р. Бол.Зеленчук. Рельеф  имеет общий уклон к реке. Водоотвод поверхностного стока с рассматриваемой территории  осуществляется неорганизованно, по рельефу местности, по кюветам, вдоль дорог  и далее в р.Бол.Зеленчук.

# Проектное предложение

Для отвода поверхностного стока с территорий жилой застройки предусматривается устройство открытых водостоков.

Для отвода поверхностного стока с территорий зеленых насаждений и с/х земель, не имеющих каких-либо активных источников загрязнения, предусматривается устройство открытой сети дождевой канализации в виде лотков и кюветов.

Проблемы: исключение поступления загрязненного поверхностного стока в открытые водные объекты.

# Первоочередные мероприятия (на постоянной основе)

- организация регулярной уборки территорий;

- проведение своевременного ремонта дорожного покрытия;

- ограждение проезжей части бордюрами, исключающий смыв грунта во время ливневых дождей;

- ограждение строительных площадок с упорядочением отвода поверхностного стока по временной схеме открытых лотков и т. д.

# Мероприятия на расчетный срок

- обязательность охвата территории системами водостока (открытого типа).

# 3. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия

В генеральном плане на перспективу до 2030 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования Исправненского сельское поселение.

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

# 4. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Исправненского сельского поселения:

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения  сельского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

# VIII. Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

# 1. Состояние окружающей среды на территории Исправненского сельского поселения

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Исправненского сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям:

## 1.1. Охрана атмосферного воздуха

Основными веществами, формирующими высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе, являются: взвешенные вещества, оксид углерода и оксиды азота. Набор указанных примесей в значительной степени определяется выбросами от автотранспортных средств, объектов энергетики (котельные) и частично - от объектов промышленного назначения. Негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают выбросы промышленных, сельскохозяйственных и предприятий ЖКХ, расположенных на территории района.

Территорию поселения пересекают региональные дороги: Черкесск-Исправная-Сторожевая, Новоисправненская-Черкесск-Сторожевая, Исправная- Башкирка- Кува, Передовая-Исправная Кроме того, на загрязнение атмосферного воздуха в поселениях значительное влияние оказывает неудовлетворительное качество существующего покрытия дорожного полотна и недостаточный объем древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории муниципального образования не проводятся.

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта);

- отсутствие постоянного и эффективного контроля  за выбросами загрязняющих веществ от предприятий;

- использование твердого топлива при эксплуатации котельных и промышленных предприятий.

Кроме того, поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух связано с использованием низкокачественных моторных топлив и наличием у населения устаревших транспортных средств.

Качество атмосферного воздуха на территории Исправненского сельского поселения по данным Государственного доклада  «Об экологической ситуации в Карачаево-Черкесской Республике за 2011 год» соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.983-00 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», то есть проб  атмосферного воздуха с превышением ПДК на жилых территориях не зафиксировано.

## 1.2. Охрана и восстановление водных объектов

В условиях сложившейся экологической обстановки, вследствие аварийных сбросов загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод, а также размещения в водоохранных зонах несанкционированных свалок, состояние водных объектов характеризуется высокой степенью загрязненности. Реки подвержены заилению, русло зарастает древесной растительностью, что приводит к деградации водных объектов, невозможности использования его в качестве источников водоснабжения и места нереста рыб, а также к невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод, и, как следствие, подтоплению территорий населенных пунктов. Негативное влияние на состояние реки оказывают сбросы недостаточно-очищенных сточных вод, а также хозяйственная деятельность населения.

В связи с несоответствием санитарно-гигиеническим нормативам качества поверхностных вод, для водоснабжения жителей поселения активно используют дренажные воды  каптаж родников, более защищенных от антропогенного воздействия.

По территории Исправненского сельского поселения протекает р.Бол.Зеленчук, в которую на рассматриваемой территории впадают временные водотоки.

Любая река отражает экологическое состояние окружающей территории. На качество воды в реке Бол.Зеленчук и ее притоков оказывает влияние состояние водосборных территорий. Бассейн реки может рассматриваться как ландшафтная система с взаимосвязанными звеньями (почва, вода, донные отложения, живые организмы). Состояние одного из блоков экосистемы оказывает влияние на функционирование других.

Основные причины, влияющие на качество воды в р. Бол.Зеленчук:

- отсутствие очистных сооружений поверхностного стока на коммунально-складских объектах;

- повсеместная распашка почвы до уреза воды, что приводит к  смыву чернозема, органических и минеральных удобрений, пестицидов – что приводит к быстрому заилению водотока, увеличению количества биогенных веществ и, как следствие, уменьшению количества растворенного кислорода в воде;

- снегозадержание на полях;

- отсутствие должных лесонасаждений;

- строительство дамб;

- забор воды на орошение;

- отсутствие  централизованной системы хозяйственно-фекальной канализации;

- отсутствие  системы отвода и очистки

## 1.3. Состояние почв

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв - один раз в 5-7 лет.

В пробах почв определяют массовые агрохимические показатели: кислотность (рН), содержание подвижного фосфора, содержание обменного калия, содержание гумуса.

При необходимости в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.

Для муниципального образования элементарной единицей обобщения при агрохимическом обследовании почв является хозяйство. Для каждого муниципального образования составляют сводные ведомости результатов обследования.

По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка плодородия почв, при установлении загрязнения почв - уровня загрязнения.

Почвы на территории сельского поселения  испытывают нагрузку с одной стороны при осуществлении хозяйственной деятельности и в процессе разрушения почвенного покрова связанного с эрозией, включающей вынос, перенос и переотложение почвенной массы.

На интенсивность эрозии влияет и характер рельефа: форма, крутизна и длина склонов, величина и форма водосборов. Эрозия усиливается на выпуклых, крутых и длинных склонах. Суживающиеся и вытянутые в длину водосборы благоприятствуют образованию оврагов.

Гранулометрический состав почв и их структурное состояние также сказываются на интенсивности проявления водной эрозии. В обогащенной органическим веществом и структурной почве эрозия менее активна, так как поверхностный сток переводится во внутрипочвенный. Лёсс, лёссовидные суглинки особенно легко размываются водой.

Проявлению водной эрозии способствуют отсутствие растительного покрова на пахотных почвах весной при таянии снега и в период осенних дождей.  Водная эрозия вызывает изменение не только физических свойств (ухудшение структуры, уплотнение пахотного слоя), но и сокращает или уничтожает гумусовый горизонт.

Ветровой эрозии (дефляция) способствует рельеф с древними ложбинами стока вдоль направления господствующих ветров, малогумусность и легкий гранулометрический состав почв, широкое распространение яровых зерновых и пропашных культур, когда значительную часть года почва не прикрыта растительностью. Дефляцию почв легкого гранулометрического состава может вызвать ветер со скоростью 3—4 м/с. Оструктуренные почвы более устойчивы к ветровой эрозии, чем распыленные.

## 1.4. Санитарная очистка территории

Действующих временных  свалок ТБО на территории поселения нет.

Следует отметить, что по берегам р.Бол.Зленчук  зафиксированы  стихийные свалки.

Сбор мусора от жилого фонда осуществляется непосредственно в мусороуборочную машину, с последующим вывозом на свалку. Контейнерный сбор в районе не производится.

В республике разработана и принята постановлением Правительства КЧР № 143 от 28.04.2010г. целевая Программа «Экологическая безопасность в Карачаево-Черкесской Республике на 2011-2013 годы», в которой предусмотрено строительство 5 полигонов ТБО с учетом дальности транспортировки отходов.

Согласно СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостротельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) удельная норма накопления твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах равна 300-450 кг в год на человека.

ТБО от населения с.п.Исправненское.

При населении в 5284 человека объем ТБО составляет 2114 т/год, на 1 очередь (5360 чел.)- 2144 т/год, расчетный срок (5650 чел.) - 2260 т/год, а на перспективу количество бытовых отходов может достигнуть 2347 тонн в год (5868 чел.).

# 2. Эколого-градостроительные мероприятия

## 2.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

# Мероприятия на постоянной основе:

- разработка и утверждение в установленном порядке природоохранной документации действующих предприятий (тома ПДВ и лимиты размещения отходов)

- проведение ежегодного технического осмотра транспортных средств с использованием  современных  диагностических  установок.

- улучшение качества дорожного покрытия.

# На первую очередь

-  использование моторного топлива со стандартами не ниже Евро-3.

# Расчетный срок

- использование топлива со стандартами не ниже Евро-4.

- перевод автотранспорта на гибридное топливо (газ-бензин).

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа.

## 2.2 Мероприятия по охране водных ресурсов

# На первую очередь

- минимизация использования питьевой воды для непитьевых  целей;

- разработка технической документации по  установлению размера прибрежнывх защитных полос с установлением специальных знаков;

- установление зоны санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- ликвидация стихийных свалок на территории сельского поселения.

# Расчетный срок

- организация  локальной очистки хозяйственно-бытовых стоков для вновь строящихся объектов;

- охват централизованной системой канализации населенных пунктов и строительство канализационных очистных сооружений (КОС)

## 2.3 Мероприятия по охране почвенного покрова

# Мероприятия на постоянной основе

- проводить агротехнические, агрохимические, мелиоративные, фитосанитарные и противоэрозионные мероприятия по воспроизводству почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

# На первую очередь:

- проведение работ по определению истощённых и деградированных земель;

- снижение хозяйственной нагрузки на территориях истощенных и деградированных земель;

- рекультивация стихийных свалок, не соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности

- содержать эксплуатируемые мелиоративные системы в исправном (надлежащем) состоянии

## 2.4 Мероприятия по санитарной очистке территории

# Первоочередные мероприятия:

- строительство полигона ТБО в Зеленчукском районе КЧР;

- разработка «Генеральной схемы очистки территории Зеленчукского района»;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон ТБО

-  организация пункта приема вторсырья;

- организация мест временного контейнерного складирования ТБО в населённом пункте с последующим их вывозом на полигон (свалку).

-  устройство подъездной дороги с улучшенным покрытием к свалке ТБО;

-  ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок

# Мероприятия на расчетный срок

реализация  «Генеральной схемы очистки территории Зеленчукского района».

## 2.5 Мероприятия по защите населения от физических факторов

# Шум

Защита от шума выполняется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Основным источником  шума на территории сельского поселения  Исправненское  является движение автотранспорта.

Для обеспечения нормативно-допустимых уровней шума на жилых территориях необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- провести ремонт дорожного покрытия на улично-дорожной сети населенных пунктов;

- размещать перспективную жилую застройку  с учетом прохождения автодороги;

-размещать производственные и коммунально-складские объекты с соблюдением санитарных разрывов.

# Вибрация

Допустимые уровни вибрации должны отвечать гигиеническим требованиям СанПиН  2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

# Электромагнитные излучения

Защита от электромагнитных излучений выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)».

В целях защиты населения от воздействия ЭМИ РЧ, создаваемых ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки.

Для обеспечения нормативно-допустимых уровней  на жилых территориях необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- планировка и застройка в зоне действующих и проектируемых ПРТО должна осуществляться с учетом границ санитарно-защитной зоны и зоны ограничений;

- в санитарно-защитной зоне и зоне ограничений запрещается строительство жилых зданий всех видов, стационарных лечебно-профилактических учреждений, детских дошкольных учреждений, средних учебных заведений всех видов, интернатов всех видов и других зданий, предназначенных для круглосуточного пребывания людей.

# Экологическое просвещение

Экологическое просвещение - распространение  экологических знаний, информации о состоянии окружающей среды в целях формирования основ экологической культуры населения. Система непрерывного экологического образования - часть единой системы воспитания и образования, представляющая собой совокупность преемственных экологических образовательных программ (основных и дополнительных), сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно - правовых форм, а также органы управления образованием и средства массовой информации.

Законодательство в области экологического образования основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном законе "Об охране окружающей среды", Федеральных законах "Об образовании",  "О средствах массовой информации".

В Федеральном законе "Об охране окружающей среды"от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2010) изложены основы формирования экологической культуры как элемента идеологического механизма в сфере охраны окружающей природной среды, охраны и использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности человека.

Экологическое просвещение, в том числе информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в области экологической безопасности, осуществляется органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой информации, а также образовательными учреждениями, учреждениями культуры, музеями, библиотеками, природоохранными учреждениями, организациями спорта и туризма.

Экологическое образование осуществляется в следующих направлениях:

- обязательности экологических знаний в системе образования;

- распространение экологической информации о состоянии окружающей среды, освещение вопросов экологии и формирование нравственного отношения человека к природе обязательно для средств массовой информации (в соответствии с их компетенцией).

- публичные и научные библиотеки, библиотеки образовательных учреждений, краеведческие музеи являются центрами распространения и пропаганды экологических знаний, комплектуют соответствующие фонды, целенаправленно проводят мероприятия по экологическому просвещению населения в соответствии с их профилем.

- государственные природные заповедники, национальные и природные парки, ботанические сады осуществляют эколого-просветительскую деятельность посредством создания соответствующих центров, музеев природы, экологических троп, экологических лагерей, развития экологического туризма и других эффективных форм экологического просвещения.

Проектом предлагается разработка республиканской программы по экологическому образованию и иных краевых программ, содержащих вопросы экологического общества.

# 3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## 3.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера

Настоящим проектом предлагаются основные рекомендации по инженерно-техническим мероприятиям для защиты населенного пункта сельского поселения от опасных природных явлений. Конкретный состав, объем, и стоимость работ защитных мероприятий и инженерной подготовки территории должны определяться на следующих стадиях проектирования специализированными организациями.

## 3.2. Мероприятия по ЧС природного характера

Мероприятия по защите населения при наводнениях направлены на устранение противоэрозийной, противооползневой и противоселевой опасности, а также административные меры, на ограничение застройки и хозяйственного освоения паводкоопасных территорий.

В целях защиты населения от вредного воздействия паводковых вод предлагается:

- разработать и утвердить Постановление «О запрете отвода земельных участков под цели градостроительного освоения в зонах, подверженных затоплению и подтоплению»;

- для уменьшения вредного воздействия вод проводить берегоукрепительные работы и другие мероприятия по защите населения и объектов промышленного, хозяйственного назначения;

- осуществлять надзор по безопасной эксплуатации ГТС, собственниками ГТС проводятся капитальные работы и реконструкция ГТС в целях повышения безопасности;

- реализовывать комплексный план «Действий по восстановлению защитных сооружений и обеспечению нормального функционирования водохозяйственных систем по ЮФО», разработанный в г. Краснодаре в 2002 году;

- МЧС КЧР   проводить мероприятия по реализации «Комплексного плана мероприятий по повышению безопасности ГТС», разработанные МПР России;

- для снижения или ликвидации эрозионных процессов необходимо строить берегозащитные сооружения или ежегодно производить русло-регулирующие работы;

Противоселевые мероприятия

- профилактического характера: наблюдение и прогнозирование селей; оповещение населения; предотвращение разрушения дернового покрова; залужение эрозионных склонов;

- при выборе земельных участков для размещения туристических и рекреационных объектов необходимо учитывать вероятность подверженности части территорий вышеуказанных районов селям;

- к организационно-техническим мероприятиям относятся: организация службы наблюдения и оповещения (прогноз образования селевых потоков).

Противооползневые мероприятия включают профилактические и инженерно-технические. К профилактическим относятся мероприятия по предупреждению развития нежелательных процессов, путем ограничений хозяйственной деятельности в зонах повышенной активности оползневых явлений, а на отдельных участках предусматривается полное запрещение любой деятельности человека.

Мероприятия по борьбе с оврагообразованием имеют преимущественно профилактический характер и включают организацию поверхностного стока; строительство нагорных канав со стороны повышения рельефа для перехвата стока с вышерасположенных участков; засыпку отвершков оврагов, укрепление их берегов и днища; устройство запруд, озеленение овражно-балочной сети.

Защита территории от карста сведена к проведению изыскательских работ на наличие карста, характера его проявления и установлению в соответствии с этим комплекса мероприятий.

Повышенная сейсмичность требует применения мероприятий по укреплению и усилению несущих конструкций зданий и сооружений и исключения строительства на разломах.

Защита при ураганах, бурях, смерчах

Последствиями ураганов, бурь и смерчей являются повреждение и разрушение строений, линий электропередачи и связи, образование заносов и завалов на дорогах, уничтожение сельскохозяйственных посевов. Вторичным последствием ураганов бывают пожары, возникающие из-за аварий на газовых коммуникациях, линиях электропередачи.

Меры по защите населения от ураганов, бурь и смерчей:

своевременный прогноз и оповещение населения;

уменьшение воздействия вторичных факторов поражения (пожаров, прорывов плотин, аварий);

повышение устойчивости линий связи и сетей электроснабжения

## 3.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности определены Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.1998 N 537-XXII (ред. от 06.12.2007) «О пожарной безопасности в Карачаево-Черкесской Республике» (принят Народным Собранием  (Парламентом) КЧР 10.12.1998).

«Схемой территориального планирования Зеленчукского района КЧР» предусматривается строительство к 2030 году в ст. Исправная пожарного депо.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ИСПРАВНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2011г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 31466,80 | 31466,80 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | 1. Земли сельскохозяйственного назначения | га | 29845,00 | 29557,10 |
|  | 2. Земли населенных пунктов | га | 1080,00 | 1338,60 |
|  | 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 241,50 | 270,80 |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий | га |  |  |
|  | 5. Земли лесного фонда | га | - | - |
|  | 6. Земли водного фонда | га | 300,3 | 300,3 |
|  | 7. Земли запаса | га | - |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | человек | 5284 | 5650 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади жилых помещений | 96,2 | 147,85 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда всего | тыс. м2 общей площади жилых помещений | - | - |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади жилых помещений | 96,2 | 96,2 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 общей площади жилых помещений |  | 51,65 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 110/21 | 418/74 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - | 1190/225 | 1190/211 |
| 4.3 | Учреждения внешкольного образования | учащихся | - | - |
| 4.4 | Больницы | коек | 20 | 20 |
| 4.5 | Поликлиники | посещений в смену | 185/35 | 185/33 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, | м2 торговой площади | 583/110 | 1300/230 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства - | мест | 640/121 | 1700/300 |
| 4.8 | Спортивные сооружения - | м2 площади пола зала |  | 1700/300 |
| 4.9 | Учреждения социального обеспечения – всего | мест | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | - | 1413 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 1,0 | 1,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 1,0 | 1,4 |
|  | -на производственные нужды | - - |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений׃ |  |  |  |
|  | Артезианские скважины (q=6,5м3/час) | кол-во |  |  |
|  | Резервуары чистой воды | м³ | - |  |
|  | Насосная станция второго подъема | кол-во | - |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 190 | 400 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей׃ | км |  |  |
|  | Ø140 | - - |  |  |
|  | Ø110 | - - |  |  |
|  | Ø63 | - - |  |  |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 1,0 | 1,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | 1,0 | 1,4 |
|  | - производственные сточные воды | - - |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации׃ |  |  |  |
|  | КНС | количество | - |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей: | км | - |  |
|  | Самотечных: Ø200 мм | - - | - |  |
|  | Напорных: Ø140 мм ПЭ | - - | - |  |
|  | Ø110 мм ПЭ | - - | - |  |
|  | Ø63 мм ПЭ | - - | - |  |
| 6.2.4 | Канализационные очистные сооружения ЭКОС «Е-200М1БПФ» (180÷230 м3/сут) | компл. | - |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | МВт. час Гкалл час |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Годовая потребность в тепле на коммунально-бытовые нужды | МВт/год Гкалл/ в год |  |  |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000чел. |  |  |
| 6.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.6.1 | Объем бытовых отходов | т/год | 2114 | 2347 |
| 6.6.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/ м3/год | - | - |
| 6.6.3 | Полигоны ТБО | единиц /га | --- | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 4,0 | 4,0 |
| 8 | Газоснабжение |  |  |  |
| 8.1 | Расход газа | тыс.м3/год | 1585 | 1760 |

# Заключение

Проект генерального плана муниципального образования Исправненского сельское поселение развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Градостроительная стратегия направлена на формирование Исправненского сельского поселения как развитого социально-экономического центра Зеленчукского района.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Исправненского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Исправненского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

# Приложение 1

Нормы современного законодательства, используемые при проведении работ по территориальному планированию.

Нормы современного законодательства, используемые при проведении работ по территориальному планированию.

Федеральные законы

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 года № 24-ФЗ

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»

Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»

Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах,     лечебно-оздоровительных местностях и курортах»

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»

Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»

Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в   Российской Федерации»

Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Федеральный закон от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов»

Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»

Федеральный закон от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия      (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в    Российской Федерации»

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»

Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Иные нормативные акты Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1449 «О     мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2000 года № 135 «Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов»

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 года № 840 «О форме градостроительного плана земельного участка»

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года № 707-р «Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Приказ Министерства регионального  развития Российской Федерации от 11 августа 2006 года № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка»

Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 года № 18-27/1-4403-15        «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений»

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 июля 2006 года № 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»

Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 539 «Об утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 3 марта 2010 года № 59 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений»

Законодательные и нормативные акты КЧР

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны

СНиП II-35-76* Котельные установки

СНиП II-58-75 Электростанции тепловые

СНиП III-10-75 Благоустройство территории

СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы

СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию

СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства

СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы

СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт

СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии

СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения

СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)

СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения

СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна

СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения

СНиП 23-01-99* Строительная климатология

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий

СНиП 31-04-2001 Складские здания

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения

СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм

СНиП 32-03-96 Аэродромы

СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные

СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения

СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

Пособия

Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов. ЦНИИПградостроительства, 1983

Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Госстрой СССР, 1984

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «ЦЕНТИНВЕСТпроект», 2000

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства

СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-плани-ровочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан

СП 11-107-98 Порядок разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований

СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*

СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80

СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

СП 31-103-99 Проектирование и строительство зданий, сооружений и комплексов православных храмов

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 31-112-2004(1) Физкультурно-спортивные залы. Часть 1

СП 31-112-2004(2) Физкультурно-спортивные залы. Часть 2

СП 31-112-2004(3) Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены

СП 31-113-2004 Бассейны для плавания

СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик

СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей

СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения

СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003

СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001

СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

Строительные нормы (СН)

СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов

СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог

СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей

ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования

ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования

ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

Отраслевые нормы

НТП-АПК 1.10.04.003-03 Нормы технологического проектирования конно-спортивных комплексов

ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах

ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог

ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения

ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества

СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилакти-ческих учреждений

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы

СанПиН 2.1.7.2197-07 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Изменение № 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменения № 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях

СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования

СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности

СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты

СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ

СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации

СанПиН 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов СССР

СанПиН 42-125-4437-87 Устройство, содержание, и организация режима детских санаториев

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

СанПиН 983-72 Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы

Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

СП 2.4.4.969-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул

СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения

СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами

СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности

СП 1567-76 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту

СП 4076-86 Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии

Гигиенические нормативы (ГН)

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

ГН 2.1.5.2280-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03

ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

ГН 2.1.5.2312-08 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение   № 1 к ГН 2.1.5.2307-07

ГН 2.1.5.2415-08 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение   № 2 к ГН 2.1.5.2307-07

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

ГН 2.1.6.1765-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 1 к ГН 2.1.6.1338-03

ГН 2.1.6.1983-05 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03

ГН 2.1.6.1985-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 3 к ГН 2.1.6.1338-03

ГН 2.1.6.2326-08 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 4 к ГН 2.1.6.1338-03

ГН 2.1.6.2416-08 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 5 к ГН 2.1.6.1338-03

ГН 2.1.6.2450-09 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 6 к ГН 2.1.6.1338-03

ГН 2.1.6.2498-09 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 7 к ГН 2.1.6.1338-03

ГН 2.1.6.2604-10 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.1338-03

ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

ГН 2.1.6.2328-08 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 1 к ГН 2.1.6.2309-07

ГН 2.1.6.2414-08 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 2 к ГН 2.1.6.2309-07

ГН 2.1.6.2451-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 3 к ГН 2.1.6.2309-07

ГН 2.1.6.2505-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 4 к ГН 2.1.6.2309-07

ГН 2.1.6.2577-10 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 5 к ГН 2.1.6.2309-07

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве

ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях

Ветеринарно-санитарные правила

Ветеринарно-санитарные правила для специализированных пчеловодческих хозяйств (ферм) и требования при их проектировании и строительстве, утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, 1974

Ветеринарно-санитарные правила содержания пчел, утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, 1976

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469

Руководящие документы (РД, СО)

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети

РД 52.04.212-86 (ОНД 86) Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий

СО 153-34.21.122-2003 Инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

Руководящие документы в строительстве (РДС)

РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

Методические документы в строительстве (МДС)

МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектированию вокзалов

МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации

МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях

МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов

МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1. «Общие положения»

МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2. «Градостроительные требования»

Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ)

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны

НПБ 108-96 Культовые сооружения. Противопожарные требования

НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности

НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования

Правила безопасности (ПБ)

ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления

ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы

Другие документы

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года

Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство культуры РСФСР, 1990

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации, 2000

# Приложение 2